Приложение 1

к решению Совета депутатов

сельского поселения Согом

от 22.07.2019 № 15

Ⅰ. СОСТАВ ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ

| Наименование материалов |
| --- |
| 1. Текстовые материалы |
| Материалы основной (утверждаемой) части проекта. Том I. | «Положения о размещении объектов капитального строительства федерального, регионального и местного значения, их характеристики». |
| Материалы по обоснованию проекта. Том II. | «Пояснительная записка». |
| 2. Графические материалы |
| Материалы основной (утверждаемой) части проекта. Том 1. | Чертеж планировки территории, М 1:2000, 1 лист; |
|  | План красных линий, М 1:2000, 1 лист; |
| Материалы по обоснованию проекта. Том II. | Схема расположения элемента планировочной структуры, М 1:20 000, 1 лист; |
|  | Схема использования и состояния территории в период подготовки проекта планировки территории (опорный план), М 1:2000, 1 лист; |
|  | Схема организации улично-дорожной сети и схема движения транспорта, М 1:2000, 1 лист; |
|  | Схема границ территорий объектов культурного наследия, М 1:2000, 1 лист; |
|  | Схемы границ зон с особыми условиями использования территории, М 1:2000, 1 лист; |
|  | Схемы вертикальной планировки и инженерной подготовки территорий, М 1:2000, 1 лист; |
|  | Схема размещения инженерных сетей и сооружений, М 1:2000, 1 лист; |
|  | Разбивочный чертеж красных линий, М 1:2000, 1 лист; |
|  | Схема архитектурно-планировочной организации территории, М 1:2000, 1 лист. |

# Ⅱ. ВВЕДЕНИЕ

Подготовка документации по планировке и межеванию территорий сельского поселения выполнена в соответствии с Муниципальным контрактом № 0187300008418000655-0146595-01 от 04.02.2019г. на выполнение работ «Подготовка документации по планировке и межеванию СП Согом (д. Согом)»;

При разработке проекта учтены следующие нормативные документы:

- Градостроительный кодекс РФ от 29.12.2004г. №190-ФЗ;

- Земельный кодекс РФ от 25.10.2001 № 136-ФЗ;

- Водный кодекс РФ от 03.06.2006 № 74-Ф;

- Лесной кодекс РФ от 04.12.2006 № 200-ФЗ;

- Федеральный закон от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в Российской федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты»;

- СП 42.13330.2011 "СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений";

- Постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 29.12.2014 №534-п «Об утверждении Региональных нормативов градостроительного проектирования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры»;

- Постановление администрации Ханты-Мансийского района от 10.11.2017 №321 «Об утверждении муниципальной программы «Подготовка перспективных территорий для развития жилищного строительства Ханты-Мансийского района на 2018-2020 годы»;

- РДС 30-201-98 «Инструкция о порядке проектирования и установления красных линий в городах и других поселениях Российской Федерации».

- СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации».

- Генеральный план муниципального образования сельское поселение Согом, д. Согом, утвержденный Решением Совета депутатов сельского поселения Согом № 7 от 12.04.2012 (с изм. от 29.03.2019)

- Правила землепользования и застройки сельского поселения Согом, утвержденный Решением Совета депутатов сельского поселения Согом № 8 от 18.04.2013 (с изм. № 13 от 20.06.2016).

Основными целями работы являются:

-	обеспечение устойчивого развития территории;

-	выделение элементов планировочной структуры территории проектирования;

-	установление параметров планируемого развития элементов планировочной структуры;

-	установление границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства с выделением территорий объектов федерального, регионального и местного значения;

- установление границ земельных участков.

# 1. МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ТЕРРИТОРИИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ В ПЛАНИРОВОЧНОЙ СТРУКТУРЕ ПОСЕЛЕНИЯ

Поселение расположено в юго-западной части Ханты-Мансийского района и занимает территорию со спокойным рельефом и большим количеством водных объектов. В состав сельского поселения входит один населенный пункт – деревня Согом, расположенная в устье реки Согом, на берегу озера Домашний сор. Территория населенного пункта с запада и юга окружена озером Домашний сор, с севера рекой Согом. С северной стороны к населенному пункту подходит автомобильная дорога, связывающая его с административным центром Ханты-Мансийского района городом Ханты-Мансийском.

Общая площадь земель в границах населенного пункта составляет 85,92 га.

# 2. ПРИРОДНО-КЛИМАТИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

## 2.1. Топографические, инженерно-геологические, гидрологические, метеорологические и климатические условия

Территория сельского поселения расположена в переделах Кондинской низменности.  Рельеф равнинный. Абсолютные отметки поверхности около 70 м. Плоский рельеф низменности местами нарушается вытянутыми в субширотном направлении невысокими гривами. Существенную роль в рельефообразовании принадлежит процессам заболачивания,  особенно интенсивным на плоских слабо дренируемых междуречьях.

Гидрография сельского поселения Согом представлена рекой Согом и озером Домашний Сор.

На территории сельского поселения озера имеют генетические типы озерных котловин, преобладают речные и болотные (старицы, ссоры, туманы).

В гидрогеологическом плане территория поселения относится к Западно-Сибирскому артезианскому бассейну. По вертикали бассейн, в соответствии с геологическим строением разреза территории, разделяется на два гидрогеологических этажа с четко выраженной гидродинамической и гидрохимической зональностью.

Подземные воды широко используются на хозяйственно-бытовые и на технологические цели.

По почвенно-экологическому районированию территория сельского поселения Согом расположена в подзонесветлоземов, подзолистых почв и подзолов средней тайги. Преобладающими почвами на территории являются торфяно-верховые почвы грядово-мочажинных, грядово – мочажинно - озерковых и сосново-сфагновых (рямов) болот, подзолов иллювиально-гумусовых и подзолов глеевых песчаных на озерно-аллювиальных отложениях.

В подзоне средней тайги преобладают леса елово-кедровые с пихтой и лиственницей и сосновые леса. Растительный покров представлен сосново-кустарничково-сфагновыми  олиго - и мезотрофнымисредне-таёжными болотами.

Климат сельского поселения резко континентальный с суровой и продолжительной зимой, теплым, но коротким летом, ранними осенними, поздними весенними заморозками, быстрой сменой погодных условий.

Зима холодная со средней температурой воздуха в январе от -200С до -210С. Период с устойчивыми морозами длится 150-160 дней, а суммы отрицательных температур за этот период составляют 2600-28000С. Продолжительность залегания снежного покрова 190-200 дней, высота снежного покрова достигает 50-70 см. Велика межгодовая изменчивость температуры января (до 150С). Район характеризуется повышенными скоростями ветра, наибольшее значение которых наблюдается в пойме реки Оби. По долинам реки Оби часто наблюдаются метели и туманы. Зимой, во время сильных устойчивых морозов стоит ясная безветренная погода; морозы в середине зимы прерываются вторжением циклонов, которые приводят к повышению температуры и ветрам с метелями.

Лето теплое и влажное. Продолжительность солнечного сияния возрастает до 1800 часов, по сравнению с северными районами Ханты-Мансийского автономного округа. Радиационный баланс составляет 1100 Мдж/м2 в год.

Зимой преобладают слабые южные ветры, а летом – северные. Средняя скорость ветра 2-4 м/сек.

Смена сезонов происходит быстро и резко. Количество атмосферных осадков умеренное – 450 – 500 мм в год. Основная часть осадков (350 мм) выпадает в теплый период года.

Территория сельского поселения расположена в умеренно прохладном и увлажненном агроклиматическом районе ранних культур.Климат сельского поселения резко континентальный с суровой и продолжительной зимой, теплым, но коротким летом, ранними осенними, поздними весенними заморозками, быстрой сменой погодных условий.

Зима холодная со средней температурой воздуха в январе от -200С до -210С. Период с устойчивыми морозами длится 150-160 дней, а суммы отрицательных температур за этот период составляют 2600-28000С. Продолжительность залегания снежного покрова 190-200 дней, высота снежного покрова достигает 50-70 см. Велика межгодовая изменчивость температуры января (до 150С). Район характеризуется повышенными скоростями ветра, наибольшее значение которых наблюдается в пойме реки Оби. По долинам реки Оби часто наблюдаются метели и туманы. Зимой, во время сильных устойчивых морозов стоит ясная безветренная погода; морозы в середине зимы прерываются вторжением циклонов, которые приводят к повышению температуры и ветрам с метелями.

Лето теплое и влажное. Продолжительность солнечного сияния возрастает до 1800 часов, по сравнению с северными районами Ханты-Мансийского автономного округа. Радиационный баланс составляет 1100 Мдж/м2 в год.

Зимой преобладают слабые южные ветры, а летом – северные. Средняя скорость ветра 2-4 м/сек.

Смена сезонов происходит быстро и резко. Количество атмосферных осадков умеренное – 450 – 500 мм в год. Основная часть осадков (350 мм) выпадает в теплый период года.

Территория сельского поселения расположена в умеренно прохладном и увлажненном агроклиматическом районе ранних культур.

# 3. СОВРЕМЕННОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕРРИТОРИИ

## 3.1. Существующее положение

Планировочная структура деревни сформирована главной улицей Центральной, улицей Набережной, и улицей Южной.

Основные объекты административно-делового и досугового назначения сосредоточены в центральной части поселения: здание администрации, клуб, почта. Основные объекты социальной инфраструктуры (школа, детский сад, фельдшерско-акушерский пункт) расположены в центральной части поселения.

Жилые кварталы застроены малоэтажными и индивидуальными жилыми домами. Взаимосвязь всех планировочных зон осуществляется системой основных улиц, имеющих выходы к объектам, обеспечивающих внешние связи: вертолетной площадке, автозимнику. Имеются свободные территории.

Численность постоянно проживающего населения на 01.01.2019 насчитывает 294 человека.

Основными направлениями экономической деятельности в населенном пункте является сельское хозяйство (преимущественно ЛПХ) и торговля, поэтому, существующий уровень развития производственной сферы не позволяет максимально обеспечить занятость трудоспособного населения.

Перечень существующих объектов и учреждений по видам социального обслуживания:

Учреждения здравоохранения и социального обеспечения

объекты местного значения

д. Согом

- Фельдшерско-акушерский пункт;

Учреждения образования

объекты местного значения

д. Согом

- МОУ Средняя общеобразовательная школа д. Согом. Школьная библиотека Школьный музей;

- Школа;

- Ясли «Брусничка»;

- МДОУ Детский сад «Брусничка».

Учреждения культуры и искусства

объекты местного значения

д. Согом

- Сельский дом культуры д. Согом на 120 мест. Библиотека.

Объекты физической культуры и массового спорта

объекты местного значения

д. Согом

- Спортивная площадка;

- Детская игровая площадка.

Административно-деловые и хозяйственные учреждения

объекты федерального значения

д. Согом

- Пожарная часть;

- Почтовое отделение.

объекты местного значения

д. Согом

- Администрация сельского поселения;

- Участковый пункт полиции.

объекты специального назначения

д. Согом

- Кладбище;

- Объект по сжиганию мусора.

объекты иного (в т.ч. и коммерческого) значения

д. Согом

- Магазин-гостиница «Жемчуг»;

- Магазин-пекарня;

- Магазин «Эсмира»;

- Магазин «Нянь».

Учреждения и предприятия бытового и коммунального обслуживания

На территории сельского поселения Согом учреждения бытового и коммунального отсутствуют.

Учреждения отдыха и туризма

На территории сельского поселения Согом учреждения отдыха и туризма отсутствуют.

Сельское хозяйство

На территории д. Согом расположено 102 действующих личных подсобных хозяйства.

## 3.2. Планировочные ограничения

Санитарно-защитные зоны и санитарные разрывы от объектов, расположенных на территории сельского поселения Согом

| № п/п | Назначение объекта | Размер ограничений, м |
| --- | --- | --- |
| Санитарно-защитные зоны |
| сельское поселение Согом |
|  | КФХ | 50 |
|  | Производственный объект | 50 |
| д. Согом |
|  | Склад ГСМ | 100 |
|  | Склад муки | 50 |
|  | Склад -2 объекта | 50 |
|  | Мусоросжигательный объект | 500 |
|  | Лесопилка | 100 |
|  | Котельная | 50 |
|  | Кладбище | 50 |
|  | ДЭС - 2 объекта | 50 |
|  | Вертолетная площадка | 300 |
| Охранные зоны |
|  | Кабельные линии связи | 2 |
|  | Линии электропередач 10 кВ | 10 |
| Зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения |
|  | Водозабор | 50 |
| Прибрежная защитная полоса |
|  | Прибрежная защитная полоса оз. Домашний Сор | 50 |
|  | Прибрежная защитная полоса оз. Терут | 50 |
|  | Прибрежная защитная полоса р. Согом | 50 |
|  | Прибрежная защитная полоса озера - 4 объекта | 50 |
| Водоохранная зона |
|  | Водоохранная зона оз. Домашний Сор | 50 |
|  | Водоохранная зона оз. Терут | 50 |
|  | Водоохранная зона р. Согом | 200 |
|  | Водоохранная зона озера - 4 объекта | 50 |

4.ПРОЕКТНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО РАЗВИТИЮ ТЕРРИТОРИИ

## 4.1. Характеристика развития проектируемой территории

Общая площадь земель в границах населенного пункта составляет 85,92 га.

Проектным решением территория поселения делится на 26 кварталов.

Площадь жилой зоны составляет 26,0 га.

Наибольший объем жилищного фонда приходится на индивидуальную жилую застройку и составляет 64% от общей площади жилищного фонда, 36% - малоэтажная жилая застройка.

В соответствии с Генеральным планом п. Выкатной на территории поселения предусмотрены перспективные территории для развития жилищного строительства.

В восточной и западной части поселения на территории свободной от застройки предусматривается размещение участков под индивидуальное строительство.

4.2. Перечень объектов капитального строительства, планируемых к размещению на проектируемой территории

Проектом планировки на территориях свободных от застройки, предлагается к размещению:

- индивидуальная жилая застройка – 64 дома;

- магазин смешанных товаров;

- объект социально-бытового обслуживания.

Перечень объектов капитального строительства, планируемых к размещению

| №пп | Объект | Кол-во | Ед. изм. | Показатель |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Объекты жилой застройки |
| 1 | Индивидуальный жилой дом | 64 | общ. площадь, кв.м | 80 х 64 = 5120 |
|  | Всего: | 64 | общ. площадь, кв.м | 5120 |

4.3. Функциональное использование территории. Баланс территории.

Функциональное зонирование определено:

- Жилая зона

- Производственная зона

- Общественно-деловые зоны

- Зона инженерной инфраструктуры

- Зона транспортной инфраструктуры

- Зоны специального назначения

- Зона акваторий

- Зона рекреационного назначения

- Зона территорий общего пользования.

Баланс проектируемой территории

| № п/п | Территория | Существующее положение | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | га | % | га | % |
| Общая площадь земель в границах населённого пункта, в том числе территории: | 85,9 | 100 | 85,8 | 100 |
| 1 | Жилая зона | 21,2 | 24,7 | 26,0 | 30,3 |
| 2 | Производственная зона | 1,7 | 2,0 | 3,1 | 3,6 |
| 3 | Общественно-деловые зоны | 2,9 | 3,4 | 3,3 | 3,8 |
| 4 | Зона инженерной инфраструктуры | 0,7 | 0,8 | 1,7 | 2,0 |
| 5 | Зона транспортной инфраструктуры | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| 6 | Зоны кладбищ | 0,7 | 0,8 | - | - |
| 7 | Зоны специального назначения | - | - | 1,5 | 1,7 |
| 8 | Зона акваторий | 1,7 | 2,0 | 1,7 | 2,0 |
| 9 | Зона рекреационного назначения | 30,6 | 35,6 | 37,0 | 43,1 |
| 10 | Зона территорий общего пользования | 10,2 | 11,9 | 11,4 | 13,3 |
| 11 | Зоны сельскохозяйственных угодий | 16,8 | 19,6 | - | - |
| 12 | Зона складирования и захоронения отходов | 0,3 | 0,3 | - | - |

# 5. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО РАЗВИТИЮ ОБЪЕКТОВ, ВХОДЯЩИХ В СИСТЕМУ СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОГО И КОММУНАЛЬНО-БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

В настоящее время в населенном пункте сложилась система культурно-бытового обслуживания.

Для расчета учреждений социально-культурного и коммунально-бытового обслуживания на расчетный срок принята численность постоянного проживающего населения 342 человека.

Расчет потребности в объектах соцкультбыта

| № п/п | Наименование показателей | Ед. изм. | Нормативный показатель на 1 000 чел. | Существующая обеспеченность | Требуется по расчету* | По проекту (предусм. в ГП) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Учреждения народного образования |
| 1 | Общеобразовательные школы | мест | 100% охват детей в возрасте от 7 до 16 лет | 70 | 56 | 70 |
| 2 | Дошкольные образовательные учреждения | мест | 70% охват детей в возрасте от 0 до 7 лет или 70 мест на 100 детей | 27 | 48 | 27 |
| 3 | Организации дополнительного образования | мест | 67% общего числа школьников | - | 38 | 38 |
| Предприятия торговли, общественного питания и бытового обслуживания |
| 4 | Магазины, в том числе: | м2 торговой площади | 500 | 33,5 | 171 | 50 |
| 5 | Предприятия общественного питания | мест | 40 | 32 | 12 | 32 |
| Учреждения здравоохранения, социального обеспечения |
| 6 | Аптеки | объект | 1 объект на 6,2 тыс.чел | - | 1 | 1 |
| 7 | Лечебно-профилактические организации, оказывающие медицинскую помощь в амбулаторных условиях | посещений в смену | 18,15 | - | 6 | 10 |
| Спортивные и физкультурно-оздоровительные сооружения |
| 8 | Спортивные залы общего пользования | кв.м. общей площади | 350 | 250** | 119 | 250 |
| 9 | Плоскостные сооружения | кв.м. | 1950 | 540,5** | 663 | 2400 |
| Учреждения культуры и искусства |
| 10 | Общедоступные библиотеки | объект | 1 филиал на населенный пункт сельского поселения | 1 | 1 | 1 |
| 11 | Клубные учреждения | мест | до 0,5 тыс. чел. – 200 мест | 120 | 200 | 110 |
| Объекты коммунального бытового назначения |
| 12 | Предприятия бытового обслуживания | рабочих мест | 7 | - | 2 | 4 |
| Объекты пожарной охраны |
| 13 | Пожарное депо | авт. | 1 пожарный автомобиль на 3-5 тыс. жителей | 1 | 1 | 1 |

* - нормативные значения определяются в соответствии Местными нормативами градостроительного проектирования межселенных территорий Ханты-Мансийского района и территорий сельских поселений Шапша, Нялинское, Сибирский, Селиярово, Цингалы, Красноленинский, Согом, Выкатной, Кедровый, Кышик, Горноправдинск, Луговской.

** - мощность определена экспертным путем; н/д – данные отсутствуют.

Уровень обеспеченности учреждениями обслуживания в населенном пункте приближен к нормативному. Существует необходимость осуществления мероприятий по строительству сети учреждений обслуживания, планомерному их размещению в соответствии с прогнозируемой схемой расселения и доведения размеров сети до уровня современных требований административного и культурного центра.

# 6. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО РАЗВИТИЮ СИСТЕМ ТРАНСПОРТНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ

## 6.1. Предложения по развитию улично-дорожной сети и внутриквартального обслуживания

Внешний транспорт

В настоящее время внешние связи д. Согом обеспечиваются автомобильным транспортом по сети автозимников общей протяженностью 121,0 км и воздушным транспортом.

На территории сельского поселения Согом располагается действующая вертолетная площадка восточнее д. Согом. Посредством воздушного транспорта поселение связано с соседними поселениями Ханты-Мансийского района.

На территории сельского поселения Согом железнодорожный транспорт отсутствует.

Генеральным планом предлагается строительство автомобильных дорог местного значения, предназначенных для обеспечения подъездов к планируемой посадочной площадке, расположенной на территории сельского поселения Согом. Эти дороги относится к V категории, имеют капитальный тип дорожной одежды и покрытие из сборного железобетона, их протяженность составляет 0,6 км.

Автомобильные дороги, не затронутые строительством, сохраняются.

Улично-дорожная сеть

На сегодняшний день все улицы и дороги д. Согом имеют дорожные одежды низшего типа с грунтовым покрытием. Пешеходное движение осуществляется, в основном, по проезжим частям улиц.

Для обеспечения безопасности, бесперебойности и удобства транспортного сообщения в сельском поселении Согом проектом предусмотрено строительство и реконструкция улиц и дорог.

В соответствии с требованиями п. 3.5.7.25 РНГП ХМАО-Югры введена четкая дифференциация улично-дорожной сети по категориям. С учетом функционального назначения улиц и дорог, интенсивности транспортного движения на отдельных участках, улично-дорожная сеть разделена на следующие категории:

- поселковая дорога;

– улицы в жилой застройке (основные);

– улицы в жилой застройке (второстепенные);

– проезды.

Основными улицами внутри деревни являются – ул. Центральная, Южная и Новая. Ширина улиц в пределах красных линий составляет 18 м, покрытие проезжей части – твёрдое.

Улицы в жилой застройке и проезды имеют ширину в пределах красных линий 12-15 м в зависимости от планировки прилегающих территорий.

Существующая сеть местных улиц подлежит реконструкции с целью упорядочения системы связей, обеспечивающих обслуживание всех зданий и учреждений, жилых зон и общественной застройки.

Предлагается вариант дорожной одежды из следующих конструктивных элементов:

- покрытие из сборных железобетонных плит ПДН 503-0-42, толщиной 0,14 м, на выравнивающем слое из цементопесчаной смеси (1:10), толщиной 0,06 м;

- основание ПГС (песчано-гравийная смесь), укреплённое цементом М 400, в количестве 5-7 %, толщиной 0,15 м;

- дополнительный слой основания из песка, толщиной 0,15 м;

Проектом предусматривается благоустройство, озеленение улиц и проездов, строительство тротуаров. Благоустройство улиц и проездов заключается в устройстве щебёночного покрытия обочин, посеве трав, посадке деревьев на газонах, установке скамеек и урн.

Протяженность проектируемой улично-дорожной сети в границах проектирования составляет 9,12 км.

Основные параметры улиц

| Наименование | Ширина в красных линиях, м | Ширина проезжей части, м | Количество полос движения | Ширина разделительной полосы, м | Минимальная ширина пешеходной части тротуара, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Улицы в жилой застройке: основные |
| ул. Центральная | 18,0 | 6,0 | 2 | - | 1,5 |
| ул. Новая | 16,0 | 6,0 | 2 | - | 1,5 |
| ул. Южная | 15,0 | 6,0 | 2 | - | 1,5 |
| Улицы в жилой застройке: второстепенные |
| ул. Озерная | 15,0 | 6,0 | 2 | - | 1,0-1,5 |
| ул. Набережная | 15,0 | 6,0 | 2 | - | 1,0-1,5 |
| ул. Кедровая | 16,0 | 6,0 | 2 | - | 1,0-1,5 |
| ул. Лесная | 15,0 | 6,0 | 2 | - | 1,0-1,5 |
| ул. Песчанная | 16,0 | 6,0 | 2 | - | 1,0-1,5 |
| ул. Восточная | 15,0 | 6,0 | 2 | - | 1,0-1,5 |
| Проезды |
| - | 15,0-9,0 | 6,0-3,5 | 2, 1 | - | 0-1,0 |

Хранение легкового индивидуального транспорта жителей осуществляться на территории земельных участков жилых домов.

Планируемая потребность объектов дорожного сервиса в сельском поселении Согом определена исходя из уровня автомобилизации на расчетный срок и проектной численности жителей. Расчетный уровень автомобилизации согласно п. 3.5.6.1 РНГП ХМАО-Югры принят равным 300 автомобилям на 1000 человек. При этом расчетное количество автомобилей равно 97 единиц (численность населения на расчетный срок - 323 человек).

Требования к обеспеченности легкового транспорта АЗС, СТО и гаражами обозначены в РНГП ХМАО-Югры:

согласно п. 3.5.7.5 потребность в АЗС составляет: 1 топливо-раздаточная колонка на 1200 легковых автомобилей;

согласно п. 3.5.7.4 потребность в СТО составляет: 1 пост на 200 легковых автомобилей;

согласно п. 3.5.6.2 должна быть 90% обеспеченность населения гаражами и стоянками для постоянного хранения индивидуального легкового автотранспорта.

Для обеспечения автотранспорта объектами дорожного сервиса, генеральным планом предусматривается размещение АЗС в южной части д. Согом.

Для обеспечения населения местами постоянного хранения личного автотранспорта, в соответствии с нормативными требованиями и расчетной обеспеченностью жителей индивидуальными легковыми автомобилями (250 автомобилей на 1000 жителей), учитывая планируемую численность населения, размещаемого в малоэтажной жилой застройке, генеральным планом не предусматривается строительство дополнительных объектов транспорта.

Хранение личного автотранспорта жителей, обеспеченных индивидуальным жильем, предусматривается на территории приусадебных участков.

Также генеральным планом предлагается сохранение автодорожного моста через р. Согом.

Организация пешеходного движения

Движение пешеходов планируется организовать по тротуарам вдоль улиц в жилой застройке, а также посредством устройства пешеходных дорожек. Места пересечения пешеходных и транспортных потоков оборудованы пешеходными переходами (соответствующей дорожной разметкой и дорожными знаками).

Движение пешеходов по территории жилой застройки планируется организовать по тротуарам и пешеходным дорожкам шириной 1,5-1,0 м.

# 7. ИНЖЕНЕРНАЯ ПОДГОТОВКА ТЕРРИТОРИИ

Схема вертикальной планировки территории выполнена методом проектных отметок на топографическом плане съемки.

Территория участка имеет спокойный рельеф. Абсолютные отметки участка в Балтийской системе высот 36,40 – 40,10.

Проектом предусмотрены следующие мероприятия по инженерной подготовке территории:

- организация поверхностного стока.

Проектные решения разработаны на данной стадии в объеме, необходимом для обоснования предложенной планировочной структуры района, определения перечня работ по инженерной подготовке.

## 7.1. Организация поверхностного стока и вертикальная планировка

Организация поверхностного стока решена вертикальной планировкой территории.

На плане вертикальной планировки и инженерной подготовки территории отображены директивные отметки (характерные точки перелома проектного рельефа) с указанием существующей отметки в знаменателе и проектной отметки в числителе, а также уклоноуказатели с обозначением направления понижения рельефа, уклона в промилле в числителе и расстояния в метрах в знаменателе.

Перепад отметок по проекту составляет от 36,40 до 40,40.

Продольные уклоны проектируемых улиц и дорог составляют от 3‰ до 6‰, то есть обеспечивают поверхностный водоотвод и не превышают рекомендуемых значений.

На территориях с благоприятным рельефом проектные отметки приняты по черным (существующим) отметкам. На участках, где существующий рельеф не позволяет создать оптимальные условия для стока, предусмотрены работы по организации требуемых уклонов для отвода стоков с созданием насыпей и выемок. Принятое высотное решение уличной сети обеспечивает водоотвод с внутренних территорий кварталов.

Отвод поверхностных вод с территории д. Согом предлагается осуществлять посредством дождевой канализации открытого типа. Для сбора и отведения сточных вод предлагается использовать систему открытых лотков, укладываемых вдоль проезжей части улиц. Сброс дождевых вод предлагается производить в реку, так как территория деревни имеет общий уклон местности в ее сторону. Перед выпусками необходимо предусмотреть устройство очистных сооружений. Технические характеристики системы водоотвода и очистных сооружений, а также их расположение уточняются на стадии подготовки рабочей документации.

# 8. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО РАЗВИТИЮ СИСТЕМ ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ТЕРРИТОРИИ

## 8.1. Характеристика параметров планируемого развития инженерного обеспечения территории

Водоснабжение

Существующее положение

На территории д. Согом централизованная подача воды питьевого качества осуществляется только в школу и детский сад. Водоснабжение жилой застройки и иных объектов капитального строительства осуществляется децентрализовано – от собственных скважин, шахтных колодцев или привозной водой.

Добыча воды из подземных источников для хозяйственно-питьевого и производственно-технического водоснабжения потребителей д. Согом осуществляется на основании Лицензии на пользование недрами, выданной муниципальному предприятию «ЖЭК-3» Ханты-Мансийского района Департаментом недропользования и природных ресурсов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры: ХМН 03052 ВЭ, срок действия до 22.01.2025 года.

Для хозяйственно-питьевого и производственно-технического водоснабжения потребителей д. Согом используются подземные воды, которые добываются погружными насосами ЭЦВ различных типоразмеров и характеристик из скважин на ВНС 1-го подъема. Общее количество скважин составляет – 1 объект. Резервные скважины отсутствуют.

Водозабор (скважина №1) расположен на ул. Южная (территория школы), разрешенный максимальный водоотбор по лицензии - 96,2 м3/сут Первый пояс зоны санитарной охраны источника питьевого водоснабжения не организован.

Для очистки воды до питьевого качества используются водопроводные очистные сооружения (ВОС). ВОС расположены в блок-боксе. Введены в эксплуатацию в 2015 году.

Общая протяженность водопроводной сети составляет 256,57 м. Количество абонентских вводов – 1 ед.

Проектное предложение

Генеральным планом на расчетный срок в сельском поселении Согом предусматривается развитие централизованной системы водоснабжения.

Генеральным планом предусмотрено строительство нового водозаборного сооружения с учетом соблюдения зон санитарной охраны в восточной части д. Согом. На площадке водопроводных сооружений планируются к размещению скважины для забора воды, станция по водоподготовке, а также разводящие сети водоснабжения.

Вода после обработки и обеззараживания подается в водопроводную сеть для хозяйственно-питьевых нужд населения.

Нормы удельного среднесуточного водопотребление и расходы воды на хозяйственно- питьевые нужды населения

| № п/п | Наименование водопотребителей | Население, чел | Норма водопот-ребления, л/сут*чел | Количество потребляемой воды, м3/сут. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Численность постоянного проживающего |  |  |
| 1 | Здания, оборудованные водопроводом, канализацией и ванными с местными водонагревателями | 342 | 190 | 64,98 |
| 2 | Расход воды на полив территории | 342 | 50 | 17,1 |
| 3 | Местное производство и неучтенные расходы 10% | - | - | 6,5 |
| Итого по д. Согом: | 88,6 |

Водоотведение

Существующее положение

На территории сельского поселения Согом сети и сооружения централизованной системы канализации отсутствуют.

Население пользуется индивидуальными септиками и выгребными ямами. Отсутствие систем сбора и очистки поверхностного стока в жилых и производственных
зонах способствует загрязнению существующих водных объектов, грунтовых вод.

Проектное предложение

Генеральным планом на территории сельского поселения Согом предусматривается формирование децентрализованной системы водоотведения. На территории необходимо оборудовать септиками полной заводской готовности первоочередные объекты канализования, а на расчетный срок - каждого потребителя.

Емкости септиков должны обеспечивать хранение 3-х кратного суточного притока. Очистку камер выполнять не менее 1 раза в год.

Вывоз стоков от септиков выполнить специализированными машинами на проектируемые канализационные очистные сооружения. Прием сточных вод осуществлять через специализированные сооружения.

Площадка под канализационные очистные сооружения расположена в границах д. Согом в 0,2 км в восточном направлении от деревни. Производительность канализационных очистных сооружений 100 м3/сут.

Газоснабжение

Существующее положение

Централизованное газоснабжение сельского поселения Согом отсутствует.

Теплоснабжение

Существующее положение

На территории д.Согом имеется ведомственный источник централизованного теплоснабжения – когенерационная установка, принадлежащая на праве собственности АО «Юграэнерго».

Система теплоснабжения закрытая, двухтрубная, с температурным графиком 95/700С. Вид основного топлива – дизель, резервное топливо – отсутствует. Когенерационная установка TedomCentro установленной мощностью 0,384 Гкал/ч. Год ввода в эксплуатацию источника теплоснабжения – 2011 г.

Общая протяженность тепловых сетей составляет 435,5 м. Количество абонентских вводов – 5 шт.

Проектное предложение

Проектом предусматривается сохранение децентрализованного теплоснабжения  зданий в д. Согом.

Теплоснабжение индивидуальной жилой застройки предусматривается от автономных источников теплоснабжения - индивидуальных котлов.

Электроснабжение

Существующее положение

На территории деревни Согом находится дизельная электростанция (далее – ДЭС) и когенерационная установка. Система электроснабжения д. Согом децентрализованная.

Электроснабжение деревни осуществляется от когенерационной установки, мощностью 0,97 МВт.

Передача электрической энергии от когенерационной установки осуществляется по распределительным сетям воздушного исполнения напряжением 0,4 кВ до конечных потребителей. Сеть электроснабжения напряжением 0,4 кВ воздушного исполнения на деревянный голый провод.

Общая протяжённость воздушных линий электропередач напряжением 0,4 кВ в границах населённого пункта по трассе составляет 5,6 км.

Система электроснабжения деревни выполнена в основном по смешанной (магистральной и радиальной) схеме подключения, от когенерационной установки и до конечных потребителей.

Проектное предложение

Проектными решениями предусмотрено сохранение децентрализованной системы электроснабжения на территории сельского поселения Согом.

Мероприятиями генерального плана электроснабжение потребителей деревни предусмотрено по сохраняемым и проектным линиям электропередачи напряжением 0,4 кВ от существующей когенерационной установки. В целом схема электроснабжения деревни сохранена.

Генеральным планом с учетом изменения планировочной структуры деревни, запланированных к строительству объектов местного значения и, соответственно, ожидаемого роста присоединяемых мощностей на расчетный срок, предусмотрено:

- строительство проектных воздушных линий электропередачи напряжением 0,4 кВ, общей протяжённостью по трассе 1,4 км.

Связь

На территории сельского поселения Согом имеется почтовое отделение, вышка радиорелейной связи, узел спутниковой связи.

Межстанционная связь осуществляется посредством кабельных линий связи. В сельском поселении Согом развивающимся направлением предоставления услуг связи являются сети GSM.

На территории сельского поселения Согом свои услуги предоставляет оператор сотовой связи ПАО «Мобильные ТелеСистемы».

В населенных пунктах используются индивидуальные комплекты приема спутникового телевидения.

Проводное радиовещание не реализовано.

Для телефонизации абонентов д. Согом в центральной части установлено одно антенно-мачтовое сооружение для размещения оборудования оператора сотовой связи.

# 9. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

9.1. Охрана атмосферного воздуха

В соответствии с законом «Об охране атмосферного воздуха» качество атмосферного воздуха должно соблюдаться в пределах поселений. Для этой цели в местах проживания населения устанавливаются СЗЗ.

Для улучшения качества атмосферного воздуха генеральным планом предложены следующие мероприятия:

- организация централизованного отопления жилой застройки от электрических или газовых котлов;

- организация, благоустройство, озеленение СЗЗ от объектов и производств, имеющих в своем составе источники выбросов в атмосферу (АЗС, пожарная часть, котельная, пекарня);

- создание пылезащитных барьеров из специального озеленения между жилыми кварталами и дорогами общего пользования;

- проведение работ по нормированию выбросов;

- контроль за соблюдением нормативов выбросов и ПДК.

В отдельные периоды, когда метеорологические условия способствуют накоплению вредных веществ в атмосфере, концентрации отдельных вредных веществ могут резко возрасти. Чтобы в эти периоды не допускать возникновения высокого уровня загрязнения воздуха, необходимо кратковременное сокращение выбросов загрязняющих веществ.

Предупреждения о повышении уровня загрязнения воздуха в связи с ожидаемыми неблагоприятными метеорологическими условиями составляют в прогностических подразделениях Росгидромета.

Мероприятия на период наступления (НМУ) неблагоприятных метеорологических условий разрабатываются совместно с предприятием при разработке проектной документации для каждого объекта.

9.2. Охрана поверхностных вод

Водные объекты населенного пункта, требующие охраны от негативного воздействия хозяйственной деятельности, представлены р. Согом, оз. Домашний Сор и подземными источниками водоснабжения.

Загрязнение водотоков и водоемов усугубляется отсутствием дождевой канализации и очистных сооружений, способствующим смыву поверхностными стоками грязи, мусора и нефтепродуктов в водные объекты.

Согласно Водному кодексу РФ от 3 июня 2006 года № 74–ФЗ, вступающему в силу с 1 января 2007 года, в соответствии с федеральным законом от 03.06.2006 № 74–ФЗ, вдоль водотоков устанавливаются водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы, на которых устанавливается специальный режим хозяйственной деятельности.

Водоохранная зона реки Согом – 200 метров. Прибрежная защитная полоса для всех водных объектов устанавливается в размере – 50 метров.

Водоохранная зона оз. Домашний Сор – 50 м.

На всех проектируемых и реконструируемых водопроводных системах хозяйственно-питьевого назначения предусматриваются зоны санитарной охраны в целях обеспечения их санитарно-эпидемиологической надежности. Зона источника водоснабжения в месте забора воды должна состоять из трех поясов: первого – строгого режима, второго и третьего – режимов ограничения.

В первом поясе охранной зоны водозаборных скважин, радиус которого принимается равным 50 метрам (при использовании недостаточно защищенных подземных вод), в соответствии с СП 31.13330.2012 "Водоснабжение, наружные сети и сооружения" запрещается:

- размещение жилых и общественных зданий, проживание людей, в том числе работающих на водопроводе;

- все виды строительства, за исключением реконструкции или расширения основных водопроводных сооружений;

- прокладка трубопроводов различного назначения, за исключением трубопроводов, обслуживающих водопроводные сооружения.

С целью улучшения качества вод, восстановления и предотвращения загрязнения водных объектов ГП предусмотрены следующие мероприятия:

– расчистка русел рек и водоёмов, проведение берегоукрепительных работ;

– организация сбора и очистки подсланевых вод;

– усовершенствование системы сбора и отвода поверхностных стоков и технологии очистки сточных вод;

– инженерная подготовка территории, планируемой к застройке;

– реконструкция существующей сети ливневой канализации с устройством очистных сооружений в местах выпуска поверхностных вод;

– модернизация системы водоотведения населенных пунктов, строительство и реконструкция канализационных коллекторов, строительство, модернизация и реконструкция канализационных насосных станций;

– организация мест стоянок и мойки транспорта, предусматривающих сбор и отведение загрязненных моечных вод;

– рекультивация лагун-накопителей;

– организация зон санитарной охраны для источников питьевого водоснабжения;

– благоустройство водоохранных зон и прибрежных защитных полос;

– ликвидация несанкционированных свалок в водоохранной зоне и уборка затопленной древесины с берегов рек.

Для промышленных предприятий, сбрасывающих очищенные сточные воды несоответствующего качества по какому-либо виду загрязнений, необходимо организовать местную очистку сточных вод с доведением остаточного содержания загрязнения до величины, обеспечивающей необходимое его содержание в очищенной воде.

Для предотвращения загрязнения водных объектов стоками с производственных и коммунально-складских территорий необходимо проведение следующих мероприятий:

– строительство ливневой канализации на территории промышленных и коммунально-складских зон;

– применение системы оборотного и повторно-последовательного водоснабжения на существующих и вновь организуемых предприятиях с водоёмкими технологическими процессами.

К основным организационным мероприятиям по охране поверхностных и подземных вод относятся:

– создание системы мониторинга водных объектов;

– эколого-токсикологическое исследование состояния водных объектов;

– организация мониторинга за состоянием водопроводящих сетей населенных пунктов и своевременное проведение мероприятий по предупреждению утечек из систем водопровода и канализации;

– организация контроля уровня загрязнения поверхностных и грунтовых вод.

- разработка проектов зон санитарной охраны (ЗСО) существующих источников водоснабжения и при образовании новых;

Для эксплуатации скважин необходимо получить лицензию на недропользование. Проектом предлагается благоустройство мест рекреации в местах их стихийного образования с целью использования в рекреационных целях и защиты от рекреационной дигрессии.

Таким образом, вреда поверхностным водным объектам и подземным грунтовым водам нанесено не будет.

На периоды строительства для предотвращения загрязнения грунтовых и поверхностных вод предусмотреть:

- вертикальная планировка строительной площадки способствует отводу поверхностных стоков на проезжую часть;

- предусмотреть водоотлив из котлованов под фундаменты с выпуском загрязненной грунтовой воды на рельеф.

Таким образом, строительство объектов не нанесет вреда поверхностным водным объектам и подземным грунтовым водам.

9.3. Охрана почв

Отсутствие рациональной системы организации сбора, утилизации и уничтожения твердых и жидких коммунальных отходов в населенных пунктах, наличие несанкционированных свалок отходов является причинами бактериологического загрязнения почв селитебных территорий.

Для предотвращения загрязнения, деградации и разрушения почвенного покрова в границах муниципального района предусмотрены следующие мероприятия:

– инженерная подготовка территории, планируемой к застройке, устройство сети ливневой канализации с очистными сооружениями;

– сброс дождевых вод в сеть ливневой канализации;

– устройство асфальтобетонного покрытия дорог;

– устройство отмосток вдоль стен зданий;

– расчистка, благоустройство и озеленение прибрежных территорий рек;

– защита от береговой эрозии путем проведения берегоукрепительных работ, строительство набережных;

– для уменьшения пыли – благоустройство улиц и дорог, газонное озеленение;

– биологическая очистка почв и воздуха за счет увеличения площади зеленых насаждений всех категорий.

В зависимости от характера загрязнения почв, необходимо проведение комплекса мероприятий по восстановлению и рекультивации почв. Рекультивации подлежат земли, нарушенные при:

– строительстве и прокладке инженерных сетей различного назначения;

– складировании и захоронении промышленных, бытовых и прочих отходов;

– ликвидации последствий загрязнения земель.

Для восстановления, нарушенного в результате хозяйственной деятельности и эрозионных процессов почвенного покрова, Генеральный план предусматривается ряд мероприятий:

– выявление и ликвидация несанкционированных свалок, захламленных участков с последующей рекультивацией территории;

– рекультивация оврагов, частичная засыпка или закрепление вершин и отвершков оврагов, уполаживание и озеленение крутых участков овражных склонов, благоустройство приовражных зон.

На территориях с наибольшими техногенными нагрузками и загрязнением почв, необходимо обеспечение контроля за состоянием почвенного покрова и проведение следующих мероприятий для его восстановления:

– вывоз почвенного покрова (в зависимости от глубины загрязнения) за пределы муниципального района на специальные места переработки.

– замена грунта, выведение источников загрязнения, посадка древесных культур, устойчивых к повышенному содержанию загрязнителя, подсев трав-фиторемедиантов, биоремедиация.

Организационными мероприятиями, направленными на охрану почв от загрязнений, являются:

– организация и обеспечение планово-регулярной очистки муниципального района от жидких и твердых отходов;

– охрана и рекреационное использование природных ландшафтов повышенной экологической значимости (пойменных ландшафтов);

– контроль за качеством и своевременностью выполнения работ по рекультивации нарушенных земель.

Для предотвращения загрязнения почвенного покрова предусмотреть:

- в периоды строительства складирование строительных материалов, строительных отходов, коммунальных отходов от строителей в металлический контейнер на специально оборудованной площадке;

- оборудование площадки для очистки колес автотранспорта в периоды строительства.

По окончании строительных работ по всей ширине строительной площадки предусмотрены следующие мероприятия по снижению негативного воздействия на территорию и почву:

- удаление из ее пределов всех временных устройств и сооружений;

- вывоз с участка строительства строительного мусора и его размещение на лицензированных полигонах;

- засыпка, послойная трамбовка, выравнивание рытвин и ям, возникших в результате проведения строительных работ.

Проектные решения по охране недр должны предусматривать рекультивацию нарушенных земляными и горными работами земель и приведение их в состояние, пригодное для дальнейшего использования.

Для рационального использования земельных ресурсов проектом предусмотрен снос ветхого жилья и строительство на его месте нового, что позволяет сократить размер земельных участков, выделяемых под новое жилье и улучшить условия жизни населения.

Предусмотренные проектом мероприятия обеспечивают минимальное воздействие на территорию, геологическую среду.

10. ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ ГО И ЧС

10.1 Оценка имеющихся инженерно-технических мероприятий ГО и ЧС.

Деревня Согом является некатегорированным поселением по ГО в соответствии с постановлением Российской Федерации от 3.10.1998. «О порядке отнесения территорий к группам по гражданской обороне».

Анализ возможных последствий воздействия современных средств поражения и ЧС на функционирование поселения.

Чрезвычайные ситуации можно условно разделить на: ЧС техногенного, природного, экологического, социально- и военно-политического характера. По сложившейся обстановке и тяжести последствий следует классифицировать ЧС на: частные, локальные, местные, территориальные, региональные, глобальные. На территории д. Согом возможно развитие чрезвычайных ситуаций, различных по характеру и степени тяжести.

Анализ возможных последствий воздействия ЧС природного характера на функционирование застраиваемой территории

Источником природной чрезвычайной ситуации является опасное природное явление или процесс, причиной возникновения которого могут быть: землетрясение, сильный ветер, смерч, сильные осадки, засуха, заморозки, гроза.

Перечень поражающих факторов источников природных ЧС на планируемой территории различного происхождения, характер их действий и проявлений приведены в таблице.

Источники возможных природных чрезвычайных ситуаций

| № п/п | Источник природной ЧС | Наименование поражающего фактора | Характер действия, проявления поражающего фактора источника природной ЧС |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 Опасные гидрологические явления и процессы |
| 1.1 | Подтопление | Гидростатический | Повышение уровня грунтовых вод |
|  |  | Гидродинамический | Гидродинамическое давление потока грунтовых вод |
|  |  | Гидрохимический | Загрязнение (засоление) почв, грунтов. Коррозия подземных металлических конструкций |
| 1.2 | Русловая эрозия | Гидродинамический | Гидродинамическое давление потока воды. Деформация речного русла |
| 2 Опасные метеорологические явления и процессы |
| 2.1 | Сильный ветер (шторм, шквал, ураган) | Аэродинамический | Ветровой поток Ветровая нагрузка Аэродинамическое давление Вибрация |
| 2.2 | Сильные осадки |
| 2.2.1 | Сильный снегопад | Гидродинамический | Снеговая нагрузка Снежные заносы |
| 2.2.2 | Сильная метель | Гидродинамический | Снеговая нагрузка Снежные заносы Ветровая нагрузка |
| 2.3 | Гололед | Гравитационный | Гололедная нагрузка |
| 2.4 | Туман | Теплофизический | Снижение видимости (помутнение воздуха) |
| 2.5 | Заморозок | Тепловой | Охлаждение почвы, воздуха |
| 2.6 | Гроза | Электрофизический | Электрические разряды |
| 3 Природные пожары |
| 3.1 | Пожар (ландшафтный, степной, лесной) | Теплофизический | Пламя Нагрев теплым потоком Тепловой удар |
|  |  | Химический | Помутнение воздуха Загрязнение атмосферы, почвы, грунтов, гидросферы Опасные дымы |

Опасное гидрометеорологическое явление (далее по тексту - ОЯ) – метеорологическое, агрометеорологическое, гидрометеорологическое явление или комплекс гидрометеорологических величин, которые по своему значению, интенсивности или продолжительности представляют угрозу безопасности людей, а также могут нанести значительный ущерб объектам экономики и населению.

Критерии ОЯ – качественная или количественная характеристика, при достижении которой гидрометеорологическое явление или комплекс явлений (величин) считается опасным.

Перечень и критерии ОЯ приведены согласно РД 52.04.563-2002 «Критерии опасных гидрометеорологических явлений и порядок подачи штормового сообщения.

| Название и определение ОЯ | Критерий ОЯ |
| --- | --- |
| Очень сильный ветер | Средняя скорость ветра 20 м/с и более или порывы 25 м/с и более |
| Шквал (резкое кратковременное усиление ветра) | Мгновенная скорость ветра 25 м/с и более в течение 1 мин. и более |
| Смерч (сильный маломасштабный атмосферный вихрь в виде столба или воронки) | Любой смерч, отмеченный наблюдателем |
| Сильный ливень (сильный ливневый дождь) | Количество осадков 30 мм и более за период 1 час и менее |
| Очень сильный дождь (значительные жидкие и смешанные осадки: дождь, ливневой дождь, мокрый снег, дождь со снегом) | Количество осадков 50 мм и более за период 12 часов и менее |
| Очень сильный снег (значительные твердые осадки: снег, ливневой снег и др.) | Количество осадков 20 мм и более за период 12 часов и менее |
| Продолжительный сильный дождь (дождь непрерывный или с перерывами не более 1 часа) | Количество осадков 100 мм и более за период более 12 часов, но менее 48 час |
| Крупный град | Диаметр градин не менее 20 мм |
| Сильная метель, вызывающая значительное ухудшение видимости | Средняя скорость ветра не менее 15 м/с, метеорологическая дальность видимости не более 500 м |
| Сильный туман (туман со значительным ухудшением видимости) | Метеорологическая дальность видимости не более 50 м |
| Гололедно-изморозевое отложение (сильное отложение на проводах гололедного станка) | Диаметр: - гололеда не менее 20 мм; - сложного отложения не менее 35 мм; - мокрого снега не менее 35 мм; - изморози не менее 50 мм |
| Чрезвычайная пожарная опасность (показатель пожарной опасности не ниже 5-го класса) | Сумма значений температуры воздуха за бездождный период не менее 12 000 градусов по формуле Сверловой |

Перечень и критерии комплекса неблагоприятных гидрометеорологических явлений приведены в таблице.

| Название и определение КНЯ | Критерий КНЯ |
| --- | --- |
| Усиление мороза при сильном ветре, метель | Похолодание до - 25-34ºС при максимальной скорости ветра 17-24 м/с, метель |
| Гололёд, налипание мокрого снега при сильном ветре | Диаметр отложения гололёда или мокрого снега 10-19 мм, или диаметр сложного отложения 25-34 мм при максимальной скорости ветра 17-24 м/с |
| Град, ливень, сильный ветер | Град диаметром 10-19 мм, ливень с количество осадков за 1 час и менее 21-29 мм, или за 12 час и менее 35-49 мм (в горных районах за 12 часов и менее 25-29 мм) при максимальной скорости ветра 17-24 м/с |
| Сильные осадки в виде снега (дождя, переходящего в снег) при усилении ветра, понижении температуры воздуха в переходные сезоны года при ещё не закончившейся (осенью) или уже начавшейся (весной) вегетации | Количество осадков за 12 часов и менее для снега 15-19 мм, для мокрого снега и дождя 35-49 мм (в горных районах 25-29мм) при максимальной скорости ветра 20-24 м/с, понижение экстремальной температуры воздуха за сутки на 10 градусов и более. |

Возможные последствия воздействия ОЯ, способы и меры по предотвращению и ликвидации последствий приведены в таблице.

| Вид ОЯ | Возможные последствия воздействия ОЯ | Способы и меры по предотвращению и ликвидации последствий |
| --- | --- | --- |
| Ветер, в том числе шквалы, смерчи | - повреждение отдельного оборудования; - обрыв проводов электроснабжения, радио и телефонной связи; - разрушение кровли и козырьков зданий; - опрокидывание малых архитектурных форм | - восстановление и ремонт оборудования; - отключение поврежденного оборудования, для дальнейшего развития аварии; - восстановление, предварительно приняв меры к снятию напряжения с питающего фидера ТП; - ремонт кровли. |
| Дождь | - затопление помещений и территорий. | - очистка дренажных сборных канав. |
| Снег | - нарушение нормальной работы объекта; - прекращение дорожного движения, что приведет к прекращению подвоза, погрузки и разгрузки материальных ценностей; - прекращение подачи электроэнергии и других видов жизнеобеспечения; - завалы снега на территории; - обрыв проводов при падении деревьев. | - расчистка прилегающей территории, дорог и очистка кровли; - обесточивание и локализация поврежденных участков с последующей подачей напряжения от резервных источников и восстановление поврежденных участков. |
| Град | - повреждение мягкой кровли здания; - выход из строя оборудования. | - восстановление и ремонт кровли; - обесточить поврежденное оборудование и осуществить подачу электроэнергии на сохранившемся оборудовании. |
| Метель при ветре | - ограничение дорожного движения и работ на открытом воздухе. | - ограничение скорости движения, использование световых и звуковых сигналов для обозначения рабочих мест. |
| Гололед, сложные отложения | - повреждение (выход из строя) масляных выключателей воздушных линий, что приведет к перерыву электроснабжения отдельных потребителей. | - готовность персонала к расчистке гололеда; - при повреждениях отключение поврежденного оборудования. |
| Туман | - ограничение использования автотранспорта | - ограничение скорости движения; - использование световых и звуковых сигналов для обозначения рабочих мест. |
| Мороз | - возможность обморожения персонала при работе на открытом воздухе; - выход из строя оборудования. | - ограничение времени работы на открытом воздухе; - включение дополнительных секций обогрева. |
| Жара | - возможность теплового удара у персонала при работе на открытом воздухе; - перегрев электрооборудования. | - ограничение времени работы на открытом воздухе; - контроль за температурными датчиками, своевременная разгрузка и при необходимости остановка электрооборудования. |
| Резкое изменение температуры воздуха | - повреждение изоляции | - проведение осмотров электрооборудования. |
| Гроза | - повреждение персонала электрическим током | - прекратить работы на открытой местности и вывести персонал в безопасное место. |
| Гололедица | - ограничение использования автотранспорта | - применение реагентов (соль, песок); - использование цепей, шин с шипами, ограничение скорости. |

Анализ возможных последствий воздействия ЧС техногенного характера на функционирование территории

Опасность чрезвычайных ситуаций техногенного характера для населения и территории муниципального района может возникнуть в случае аварий либо проявления террористического акта на потенциально опасных объектах, на которых используются, производятся, перерабатываются, хранятся и транспортируются пожаровзрывоопасные вещества.

Опасность чрезвычайных ситуаций социально-экономического характера для населения и территории муниципального района может возникнуть в случае аварий либо проявления террористического акта на критически важных объектах, разрушение (повреждение) которых может привести к нарушению нормальной жизнедеятельности людей (прекращение обеспечение водой, теплом, электроэнергией, нарушение работы железнодорожного транспорта).

Учитывая показатели износа основных фондов, необходимо принимать к вниманию и тот факт, что немаловажное значение на показатели опасности возникновения возможных аварий на рассматриваемых объектах оказывают суровые природно-климатических условия заполярного круга, с учетом влияния которых на территории муниципального района объективно существует угроза возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Наиболее частыми чрезвычайными ситуациями природного характера на территории муниципального образования в зимнее время могут быть: сильный ветер, метели и снегопады, что может привести к частичному нарушению нормальной работы объектов жизнеобеспечения: обрыву линий электропередач, размораживанию систем отопления; приостановке движения ж/дорожного и автомобильного транспорта.

Этим опасным природным явлениям подвергаются потенциально опасные объекты, железная и автомобильная дороги, объекты жизнеобеспечения населения.

В сухое и жаркое лето возможны отдельные очаги возгорания тундры, которые в свою очередь могут представлять опасность для объектов, расположенных вне населенных пунктов.

Источниками возникновения чрезвычайных ситуаций техногенного характера на планируемой территории могут стать:

- аварии на потенциально опасных объектах;

- аварии на транспортных коммуникациях;

- аварии на наружных и внутренних сетях электроснабжения, водоснабжения, теплоснабжения, канализации и водостока на планируемой территории;

- террористические акты.

Основные показатели по существующим ИТМ ГОЧС, отражающие состояние защиты населения и территории поселения в военное и мирное время на момент разработки генерального плана.

На территории поселка убежища не предусмотрены.

10.2 Инженерно-технические мероприятия ГО и ЧС.

Обоснование предложений по повышению устойчивости функционирования поселения, защите его населения и территорий в военное время и в ЧС техногенного и природного характера.

Проектом дополнительных инженерно-технических мероприятий не предусмотрено.

10.3. Мероприятия по защите территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Защита от чрезвычайных ситуаций природного характера

На планируемой территории предусматриваются следующие технические решения, направленные на максимальное снижение негативных воздействий особо опасных погодных явлений:

- ливневые дожди - затопление планируемой территории и подтопление фундаментов жилых домов предотвращаются сплошным водонепроницаемым асфальтовым покрытием и планировкой территории с уклоном в сторону от зданий по лоткам проездов и земной поверхности;

- ветровые нагрузки - в соответствии с требованиями СНиП 2.01.07-85 «Нагрузки и воздействия» элементы конструкций жилых домов рассчитаны на восприятие ветровых нагрузок;

- выпадение снега - конструкции кровли и навесов жилых домов рассчитаны на восприятие снеговых нагрузок, установленных СНиП 2.01.07-85 «Нагрузки и воздействия» для данного климатического района;

- сильные морозы - производительность местной системы водяного отопления и параметры теплоносителя соответствуют требованиям СНиП 2.04.05-91* «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха» рассчитаны исходя из температур наружного воздуха минус 34°С в течение наиболее холодной пятидневки. Теплоизоляция помещений выбрана в соответствии с требованиями СНиП 23-01-99 «Строительная климатология» для климатического пояса, соответствующего условиям населенного пункта;

- грозовые разряды - молниезащита жилых домов обеспечивается согласно требованиям СО 153-34.21.122-2003 «Инструкция по устройству молниезащиты зданий, сооружений и промышленных коммуникаций».

Для предотвращения травматизма, связанного с явлениями гололеда на планируемой территории предусматриваются места для размещения ящиков с песком для борьбы с обледенением тротуаров и дорожных покрытий.

Сейсмичность на территории населенного пункта согласно Приложению №1 к СП 14.13330.2011 по карте ОСР-97 С (1%) составляет менее 6 баллов шкалы MSK-64. Поэтому выполнение норм проектирования, установленных СНиП 11-7-81* «Строительство в сейсмических районах» не предусматривается.

Мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций природного характера

Из природных стихийных бедствий наиболее вероятными являются: затопление, эрозионные и мерзлотные процессы, снежные заносы, морозы, град, гололедные явления, чрезвычайнаяпожароопасность.

В основе работы по предупреждению пожаров лежит регулярный анализ их причин, и определение на его основе конкретных мер по усилению противопожарной охраны таких как:

– усиление противопожарных мероприятий в местах массового сосредоточения людей;

–контроль за соблюдением правил пожарной безопасности;

– устройство противопожарных резервуаров;

– разъяснительную и воспитательную работу.

Для предотвращения развития чрезвычайных ситуаций, вызванных затоплением поверхностными водами, необходимо проведение мероприятий по берегоукреплению опасных участков, отсыпке территорий подверженных затоплению паводковыми водами, при необходимости вынос из зоны возможного затопления зданий и сооружений, а также проведение специальных инженерно-технических мероприятий на участках возможного затопления.

В условиях сложной чересполосицы водных горизонтов и потоков требуется создание достаточно сложных инженерно-технических систем, обеспечивающих защиту от обводнения, активное предупреждение деформаций уже в предпостроечный период – дополнительное замораживание, силикатизация, термосваи, гидрозавесы в области питания. При этом рекомендуется создание систем режимного наблюдения за состоянием грунтов и подземных вод, как для отдельных объектов, так и по целым площадкам и зонам.

В особо сложных условиях, где возможно применение I–го принципа использования грунтов обязательно создание сети режимной службы наблюдений с изучением взаимодействия мерзлотных пород и водных потоков. Выбор конструкций защитных сооружений производится на основе анализа комплекса геологических и гидрологических изысканий, прогнозных расчетов и специального моделирования.

Для защиты от склоновой и овражной эрозии необходимо предусмотреть комплекс защитных сооружений от склоновой эрозии в составе:

– регулирование поверхностного стока (перехватные сбросные лотки);

– планировка откосов с устройством берм;

– крепление откосов железобетонными плитами.

Определённые мероприятия необходимы в целях общего благоустройства территории и предотвращения развития неблагоприятных процессов на площадках, резервируемой для будущей застройки, в зонах инженерно– транспортных коммуникаций. Намечается засыпка верховых частей и отвершкововрагообразований, перехват ливневых вод с прилегающих водосборных площадей, крепление откосов ложа оврагов, прокладка водоотводных и дренажных коллекторов вдоль тальвегов.

Для предотвращения негативных воздействий гололеда на территории необходимо предусмотреть установку емкостей для песка. Предотвращения развития гололедных явлений на дорожных покрытиях территории осуществляют районные дорожно-эксплуатационные участки.

Защита от чрезвычайных ситуаций техногенного характера

Планируемая территория не попадает в зону поражающих факторов при возникновении аварий на опасных производственных объектах. Кроме того, в населенном пункте размещены пожаро-, взрывоопасные объекты и системы жизнеобеспечения населения (сооружения и коммуникации инженерного обеспечения).

Основным способом защиты населения от чрезвычайных ситуаций техногенного характера являются: своевременное оповещение населения планируемой территории о возникновении чрезвычайных ситуации, способах укрытия от основных поражающих факторов последних и вывод населения за пределы зон действия основных поражающих факторов чрезвычайных ситуаций.

Основным способом оповещения людей в чрезвычайных ситуациях считается подача речевой информации с использованием сетей радио- и телевещания, систем мобильной связи. Перед подачей речевой информации включаются сирены, что означает подачу предупредительного сигнала «Внимание, всем!», по которому необходимо включить телеканалы, радиоретрансляционную сеть, прослушать порядок действий по сигналам КСЭОН и действовать строго в соответствии с указаниями.

Для организации локального оповещения населения и служащих проектируемой территории на крышах домов используются электросирены с радиусом охвата территории 400 м, также для оповещения населения и служащих проектируемой территории на крышах домов устанавливаются громкоговорители с радиусом охвата территории 300 м.

Основной задачей местных систем оповещения ГО является обеспечение доведения сигналов (распоряжений) и информации оповещения от органов, осуществляющих управление гражданской обороной на территории населенного пункта до:

- оперативных дежурных служб (диспетчеров) потенциально опасных объектов и других объектов экономики, имеющих важное оборонное и экономическое значение или представляющих высокую степень опасности возникновения чрезвычайных ситуаций в военное и мирное время;

- руководящего состава гражданской обороны;

- населения, проживающего на территории населённого пункта.

При возникновении аварий на коммунально-энергетических сетях (авария на сетях теплоснабжения в холодный период года) или при авариях жилых домов в результате проведения террористического акта возможно временное размещение пострадавшего населения планируемой территории в пунктах временного проживания.

Мероприятия по предупреждению ЧС при авариях на пожаровзрывоопасных объектах заключаются в соблюдении при размещении объектов капитального строительства требуемых противопожарных разрывов от пожаровзрывоопасных объектов (согласно Федеральному закону от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»); развитие и модернизация существующей системы водоснабжения, по обеспечению пожарной безопасности, развитие систем связи.

Мероприятия по предупреждению ЧС в результате происшествий на автотранспорте (при перевозке опасных грузов) заключаются в соблюдении при размещении объектов капитального строительства требуемых разрывов от существующих и проектируемых транспортных коммуникаций (согласно СП 42.13330.2011); развитие объектов транспортной инфраструктуры.

Защита населения, проживающего в некатегорированных городах, поселках и сельских населенных пунктах, и населения, эвакуируемого в указанные городские и сельские поселения, должна предусматриваться в противорадиационных укрытиях (ПРУ). При развитии сети автомобильных дорог следует предусматривать строительство автомобильных подъездных путей к пунктам посадки (высадки) эвакуируемого населения.

## 11. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЕКТА

| № п/п | Показатели | Ед. изм. | Существующая ситуация | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | ТЕРРИТОРИЯ |
|  | Общая площадь земель в границах населенного пункта | га | 85,9 | 85,8 |
| 1.1 | Жилая зона | га | 21,2 | 26,0 |
| 1.2 | Производственная зона | га | 1,7 | 3,1 |
| 1.3 | Общественно-деловые зоны | га | 2,9 | 3,3 |
| 1.4 | Зона инженерной инфраструктуры | га | 0,7 | 1,7 |
| 1.5 | Зона транспортной инфраструктуры | га | 0,1 | 0,1 |
| 1.6 | Зоны кладбищ | га | 0,7 | - |
| 1.7 | Зоны специального назначения | га | - | 1,5 |
| 1.8 | Зона акваторий | га | 1,7 | 1,7 |
| 1.9 | Зона рекреационного назначения | га | 30,6 | 37,0 |
| 1.10 | Зона территорий общего пользования | Га | 10,2 | 11,4 |
| 1.11 | Зоны сельскохозяйственных угодий | Га | 16,8 | - |
| 1.12 | Зона складирования и захоронения отходов | га | 0,3 | - |
| 2. | НАСЕЛЕНИЕ |  |  |  |
| 2.1 | Общая численность постоянного населения (по населенному пункту) | чел. | 294 | 342 |
| 2.2 | Обеспеченность жилым фондом | м2/чел | 22,6 | 30,0 |
| 2.3 | Общий объем жилищного фонда | Sобщ, м2 | 6670,7 | 11790,7 |
| 2.3 | Количество домов | кол.домов | 82 | 146 |
| 3. | ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО И КУЛЬТУРНО-БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ |
| 3.1 | Дошкольное образовательное учреждение | объект/мест | 1/27 | 30 |
| 3.2 | Общеобразовательная школа | мест | 53 | 70 |
| 3.3 | Фельдшерско-акушерские пункты | объект | 1 | 1 |
| 3.4 | Амбулатории | объект | - | - |
| 3.5 | Плоскостные спортивные сооружения (крытые, открытые) | объект/га | 2/- | 3/- |
| 3.6 | Спортивные залы | объект/кв.м.пл.пола | 1/- | 1/- |
| 4.7 | Сельский дом культуры | объект/место | 1/120 | 1/120 |
| 3.8 | Сельские массовые библиотеки | объект | 1 | 1 |
| 3.9 | Музей | объект | 1 | 1 |
| 3.10 | Администрации | объект | 1 | 1 |
| 3.11 | Почтовое отделение | объект | 1 | 1 |
| 3.12 | Отделение связи | объект | 1 | 1 |
| 4.10 | Магазины | объект/м2 торговой площади | 2/33,5 | 3/50,0 |
| 4. | ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА |
| 4.1 | Протяженность автомобильных дорог – всего: | км | 4,5 | 10,1 |
|  | местного значения | км | 4,5 | 10,1 |
| 4.2 | Автомобильные мосты | объект | 1 | 1 |
| 5. | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА И БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ |
| 5.1 | Водоснабжение |  |  |  |
|  | Водопотребление - всего | м3/сут | - | 88,6 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | на хозяйственно-питьевые нужды | м3/сут | - | 82,1 |
|  | на производственные нужды | м3/сут | - | 6,5 |
|  | Протяженность сетей | км | 0,2 | 6,6 |
| 5.2 | Водоотведение (канализация) |  |  |  |
|  | Общее поступление сточных вод - всего | м3/сут | - | 88,6 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | хозяйственно-бытовые сточные воды | м3/сут | - | 82,1 |
|  | Производственные сточные воды | м3/сут | - | 6,5 |
|  | Производительность очистных сооружений канализации | м3/сут | - | 100 |
|  | Протяженность сетей | км | - | 0,2 |
| 5.3 | Электроснабжение |  |  |  |
|  | Потребность в электроэнергии - всего | млн. кВт·ч/ год | - | 0,2 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | на производственные нужды | млн. кВт·ч/ год | - | - |
|  | на коммунально-бытовые нужды | млн. кВт·ч/ год | - | 0,2 |
|  | Протяженность сетей | км | 5,6 | 7,0 |
| 5.4 | Теплоснабжение |  |  |  |
|  | Потребление тепла | Гкал/год | 0,4 | 0,4 |
|  | В том числе на коммунально-бытовые нужды | Гкал/год | 0,4 | 0,4 |
|  | Производительность централизованных источников теплоснабжения - всего | Гкал/час | 0,7 | 0,7 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | когенерационные установки | Гкал/ч | 0,7 | 0,7 |
|  | котельные | Гкал/ч | - | - |
|  | Количество локальных источников теплоснабжения | Гкал/ч | - | - |
|  | Протяженность сетей | км | 0,4 | 0,4 |
| 5.5 | Связь |  |  |  |
|  | Охват населения телевизионным вещанием | % населения | 100 | 100 |
|  | Обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования | номеров на 1000 человек | - | 400 |

Приложение2

к решению Совета депутатов

сельского поселения Согом

от 22.07.2019№ 15

Ⅰ. СОСТАВ ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ

| Наименование материалов |
| --- |
| 1. Текстовые материалы |
| Материалы основной (утверждаемой) части проекта. Том I. | «Положения о размещении объектов капитального строительства федерального, регионального и местного значения, их характеристики». |
| Материалы по обоснованию проекта. Том II. | «Пояснительная записка». |
| 2. Графические материалы |
| Материалы основной (утверждаемой) части проекта. Том 1. | Чертеж планировки территории, М 1:2000, 1 лист; |
|  | План красных линий, М 1:2000, 1 лист; |
| Материалы по обоснованию проекта. Том II. | Схема расположения элемента планировочной структуры, М 1:20 000, 1 лист; |
|  | Схема использования и состояния территории в период подготовки проекта планировки территории (опорный план), М 1:2000, 1 лист; |
|  | Схема организации улично-дорожной сети и схема движения транспорта, М 1:2000, 1 лист; |
|  | Схема границ территорий объектов культурного наследия, М 1:2000, 1 лист; |
|  | Схемы границ зон с особыми условиями использования территории, М 1:2000, 1 лист; |
|  | Схемы вертикальной планировки и инженерной подготовки территорий, М 1:2000, 1 лист; |
|  | Схема размещения инженерных сетей и сооружений, М 1:2000, 1 лист; |
|  | Разбивочный чертеж красных линий, М 1:2000, 1 лист; |
|  | Схема архитектурно-планировочной организации территории, М 1:2000, 1 лист. |

# Ⅱ. ВВЕДЕНИЕ

Подготовка документации по планировке и межеванию территорий сельского поселения выполнена в соответствии с Муниципальным контрактом № 0187300008418000655-0146595-01 от 04.02.2019г. на выполнение работ «Подготовка документации по планировке и межеванию СП Согом (д. Согом)»;

При разработке проекта учтены следующие нормативные документы:

- Градостроительный кодекс РФ от 29.12.2004г. №190-ФЗ;

- Земельный кодекс РФ от 25.10.2001 № 136-ФЗ;

- Водный кодекс РФ от 03.06.2006 № 74-Ф;

- Лесной кодекс РФ от 04.12.2006 № 200-ФЗ;

- Федеральный закон от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в Российской федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты»;

- СП 42.13330.2011 "СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений";

- Постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 29.12.2014 №534-п «Об утверждении Региональных нормативов градостроительного проектирования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры»;

- Постановление администрации Ханты-Мансийского района от 10.11.2017 №321 «Об утверждении муниципальной программы «Подготовка перспективных территорий для развития жилищного строительства Ханты-Мансийского района на 2018-2020 годы»;

- РДС 30-201-98 «Инструкция о порядке проектирования и установления красных линий в городах и других поселениях Российской Федерации».

- СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации».

- Генеральный план муниципального образования сельское поселение Согом, д. Согом, утвержденный Решением Совета депутатов сельского поселения Согом № 7 от 12.04.2012 (с изм. от 29.03.2019)

- Правила землепользования и застройки сельского поселения Согом, утвержденный Решением Совета депутатов сельского поселения Согом № 8 от 18.04.2013 (с изм. № 13 от 20.06.2016).

Основными целями работы являются:

-	обеспечение устойчивого развития территории;

-	выделение элементов планировочной структуры территории проектирования;

-	установление параметров планируемого развития элементов планировочной структуры;

-	установление границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства с выделением территорий объектов федерального, регионального и местного значения;

- установление границ земельных участков.

I. Положения о размещении объектов капитального строительства

Планируемые к размещению объекты капитального строительства федерального значения отсутствуют.

Планируемые к размещению и реконструкции объекты капитального строительства регионального значения отсутствуют.

Планируемые к размещению и реконструкции объекты капитального строительства местного значения:

- посадочная площадка для объектов воздушного транспорта;

- базовая станция;

- станция автозаправочная;

- детская спортивно-игровая площадка;

- временная площадка для размещения твердых коммунальных отходов;

- канализационные очистные сооружения 100 м3/сут;

- водозаборные сооружения 100 м3/сут;

- водопроводные очистные сооружения 100 м3/сут.

- улицы и дороги местного значения.

## Положения о зонах размещении объектов капитального строительства

Зоны размещения объектов капитального строительства определены в соответствии с функциональными зонами, установленными в Генеральном плане муниципального образования сельское поселение Согом, д. Согом, и показаны на схеме «Чертеж планировки территории».

Для планируемого размещения объектов капитального строительства установлены следующие зоны:

- жилая зона – 26,0 га;

- производственная зона – 3,1 га;

- общественно-деловые зоны – 3,3 га;

- инженерной инфраструктуры – 1,7 га;

- транспортной инфраструктуры – 0,1 га;

- рекреационного назначения – 37,0 га;

- территорий общего пользования – 11,4 га.

Красные линии

Красные линии установлены с учётом ранее выполненной проектной документации, сложившейся застройки, в увязке с существующими улицами, проездами, действующими землепользованиями, инженерными сетями.

Генеральным планом муниципального образования сельское поселение Согом, д. Согом определены главные направления формирования и развития улично-дорожной сети населённого пункта в целом. Ширина в красных линиях улиц и проездов местного значения определилась с учетом их категорий, согласно Генеральному плану, в зависимости от типа застройки, размещения границ землепользований. Основные параметры улиц и дорог назначены в соответствии с СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».

Ведомость координат поворотных точек проектируемых красных линий приведена в Разделе Ⅲ.

Территориальные зоны

Территориальное зонирование определено в соответствии с Правилами землепользования и застройки сельского поселения Согом, утвержденный Решением Совета депутатов сельского поселения Согом № 8 от 18.04.2013 (с изм. № 13 от 20.06.2016).

Жилая зона – (Ж).

Общественно-деловая зона – (О).

Зона промышленного и коммунально-складского назначения – (П).

Зона инженерной инфраструктуры – (И).

Зона транспортной инфраструктуры – (Т).

Зона сельскохозяйственного назначения – (Сх).

Зона рекреационного назначения – (Р).

Зона специального назначения – (Сп).

Функциональные зоны

Функциональное зонирование определено в соответствии с Генеральным планом муниципального образования сельское поселение Согом, д. Согом, утвержденныйРешением Совета депутатов сельского поселения Согом № 7 от 12.04.2012 (с изм. от 29.03.2019).

Баланс проектируемой территории

| № п/п | Территория | Параметры зоны |
| --- | --- | --- |
|  |  | га | % |
| Общая площадь земель в границах населённого пункта, в том числе территории: | 85,8 | 100 |
| 1 | Жилая зона | 26,0 | 30,3 |
| 2 | Производственная зона | 3,1 | 3,6 |
| 3 | Общественно-деловые зоны | 3,3 | 3,8 |
| 4 | Зона инженерной инфраструктуры | 1,7 | 2,0 |
| 5 | Зона транспортной инфраструктуры | 0,1 | 0,1 |
| 6 | Зоны кладбищ | - | - |
| 7 | Зоны специального назначения | 1,5 | 1,7 |
| 8 | Зона акваторий | 1,7 | 2,0 |
| 9 | Зона рекреационного назначения | 37,0 | 43,1 |
| 10 | Зона территорий общего пользования | 11,4 | 13,3 |
| 11 | Зоны сельскохозяйственных угодий | - | - |
| 12 | Зона складирования и захоронения отходов | - | - |

Сведения о застройке населенного пункта

Коэффициент застройки поселения – 0,04

Коэффициент плотности застройки поселения – 0,07

Общая плотность застройки – 13 чел/га.

Новое жилищное строительство

Новое жилищное строительство составляет 5,120 тыс. м2 и предусматривается за счет средств населения. Новое жилищное строительство размещается на свободных территориях.

Структура нового жилищного строительства представлена:

1. Индивидуальной жилой застройкой – 100%;

Средняя обеспеченность населения жилищным фондом составит 30,0 м2/чел.

Расчетный срок (2039 год)

1. Освоение земельных участков пригодных для строительства жилья.

2. Застройка жилыми домами существующих неосвоенных участков.

Перечень объектов капитального строительства, планируемых к размещению

| №пп | Объект | Кол-во | Ед. изм. | Показатель |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Объекты жилой застройки |
| 1 | Индивидуальный жилой дом | 64 | общ. площадь, кв.м | 80 х 64 = 5120 |
|  | Всего: | 64 | общ. площадь, кв.м | 5120 |

Развитие системы социально-культурного и коммунально-бытового обслуживания

Генеральным планом предусматривается создание и развитие социальной инфраструктуры населенного пункта, которое должно способствовать:

- повышению уровня разнообразия доступных для населения мест приложения труда за счет строительства объектов обслуживающей и административно-деловой сферы;

- повышению уровня образования, здоровья, культуры;

- повышению доступности центров концентрации объектов культурно-бытового обслуживания, объектов рекреации;

- в конечном итоге повышению качества жизни и развития человеческого потенциала.

Учреждения обслуживания - торговли, общественного питания, коммунально-бытовые и т.п. - предполагается сосредоточить в общественном центре населенного пункта.

Расчетный срок (2039 год):

- детская спортивно-игровая площадка;

- объект бытового обслуживания;

- магазин смешанных товаров.

Перечень объектов обслуживания, предлагаемых к размещению

| № | Объект | Площадь застройки, кв. м. | Этаж | Общая площадь здания, кв. м. | Вместимость | Территория, га | Очередность |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Детская спортивно-игровая площадка | 2530 | - | - | - | 0,25 | Расчётный срок |
| 2 | Объект бытового обслуживания | 155 | 1 | 109 | - | 0,07 | Расчётный срок |
| 3 | Магазин смешанных товаров | 54 | 1 | 38 | - | 0,05 | Расчётный срок |

Развитие системы инженерно-технического обеспечения территории

Для обеспечения защиты территории поселения от подтопления, затопления и речной эрозии, а также организации поверхностного водоотвода предлагается:

- вертикальная планировка территории;

- строительство ливневой канализации открытого типа, с устройством очистных сооружений на выпусках (местное значение).

В соответствии с Генеральным планом:

Водоснабжение

Водозаборные сооружения 100 м3/сут;

Водопроводные очистные сооружения 100 м3/сут.

Нормы удельного среднесуточного водопотребление и расходы воды на хозяйственно- питьевые нужды населения

| № п/п | Наименование водопотребителей | Население, чел | Норма водопот-ребления, л/сут*чел | Количество потребляемой воды, м3/сут. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Численность постоянного проживающего |  |  |
| 1 | Здания, оборудованные водопроводом, канализацией и ванными с местными водонагревателями | 342 | 190 | 64,98 |
| 2 | Расход воды на полив территории | 342 | 50 | 17,1 |
| 3 | Местное производство и неучтенные расходы 10% | - | - | 6,5 |
| Итого по д. Согом: | 88,6 |

Сети водопровода прокладываются самостоятельно, преимущественно возле дорог. Предлагается современный и технологичный ППУ теплоизолятор, а в качестве основного способа прокладки – подземный способ. Водоводы с сетями водоснабжения прокладываются в непроходном канале.

Выбор диаметров труб водоводов и водопроводных сетей надлежит производить на основании проекта водоснабжения населенного пункта, учитывая при этом условия их работы при аварийном выключении отдельных участков. В соответствии со СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» диаметр труб водопровода в сельских населённых пунктах должен быть не менее 75 мм.

Водоотведение

Канализационные очистные сооружения 100 м3/сут.

На расчетный срок предполагается использование децентрализованных систем канализования. Стоки от зданий или группы зданий собираются закрытыми канализационными сетями в сборные емкости (септики), с последующим вывозом ассенизационными машинами на очистные сооружения.

Нормы водоотведения хозяйственно-бытовых сточных вод приняты равными водопотреблению без учёта расхода воды на полив.

Основными задачами развития системы канализации являются следующие:

- прекратить сбросы в поверхностные водные объекты неочищенных и недостаточно очищенных сточных вод;

- строительство очистных сооружений;

- увеличение надёжности системы отведения сточных вод на очистные сооружения.

Отведение дождевого и талого стока производится с территории с помощью придорожных открытых лотков на рельеф местности за счёт естественных уклонов поверхности земли.

### Газоснабжение

### Централизованное газоснабжение сельского поселения Согом отсутствует.

### Теплоснабжение

Система теплоснабжения д. Согом – децентрализованная.

На территории д.Согом имеется ведомственный источник централизованного теплоснабжения – когенерационная установка, принадлежащая на праве собственности АО «Юграэнерго». Общая протяженность тепловых сетей составляет 435,5 м. Количество абонентских вводов – 5 шт.

Теплоснабжение индивидуальной жилой застройки предусматривается от автономных источников теплоснабжения - индивидуальных котлов.

### Электроснабжение

На территории деревни Согом находится дизельная электростанция (далее – ДЭС) и когенерационная установка. Система электроснабжения д. Согом децентрализованная.

Общая протяжённость воздушных линий электропередач напряжением 0,4 кВ в границах населённого пункта по трассе составляет 5,6 км.

Система электроснабжения деревни выполнена в основном по смешанной (магистральной и радиальной) схеме подключения, от когенерационной установки и до конечных потребителей.

Генеральным планом с учетом изменения планировочной структуры деревни, запланированных к строительству объектов местного значения и, соответственно, ожидаемого роста присоединяемых мощностей на расчетный срок, предусмотрено:

- строительство проектных воздушных линий электропередачи напряжением 0,4 кВ, общей протяжённостью по трассе 1,4 км.

### Системы связи

На территории сельского поселения Согом имеется почтовое отделение, вышка радиорелейной связи, узел спутниковой связи.

Межстанционная связь осуществляется посредством кабельных линий связи. В сельском поселении Согом развивающимся направлением предоставления услуг связи являются сети GSM.

На территории сельского поселения Согом свои услуги предоставляет оператор сотовой связи ПАО «Мобильные ТелеСистемы».

В населенных пунктах используются индивидуальные комплекты приема спутникового телевидения.

Проводное радиовещание не реализовано.

Для телефонизации абонентов д. Согом в центральной части установлено одно антенно-мачтовое сооружение для размещения оборудования оператора сотовой связи.

Развитие улично-дорожной сети

В соответствии с Генеральным планом в целях развития транспортной инфраструктуры поселка предлагается:

Внешний транспорт:

Расчетный срок

- посадочная площадка для объектов воздушного транспорта;

- автомобильная дорога общего пользования местного значения до планируемой посадочной площадки в д. Согом – 0,6 км;

Улично-дорожная сеть:

Расчетный срок

- автомобильная дорога общего пользования местного значения для обеспечения планируемой индивидуальной жилой застройки д. Согом – 2,1 км.

Основные параметры улиц

| Наименование | Ширина в красных линиях, м | Ширина проезжей части, м | Количество полос движения | Ширина разделительной полосы, м | Минимальная ширина пешеходной части тротуара, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Улицы в жилой застройке: основные |
| ул. Центральная | 18,0 | 6,0 | 2 | - | 1,5 |
| ул. Новая | 16,0 | 6,0 | 2 | - | 1,5 |
| ул. Южная | 15,0 | 6,0 | 2 | - | 1,5 |
| Улицы в жилой застройке: второстепенные |
| ул. Озерная | 15,0 | 6,0 | 2 | - | 1,0-1,5 |
| ул. Набережная | 15,0 | 6,0 | 2 | - | 1,0-1,5 |
| ул. Кедровая | 16,0 | 6,0 | 2 | - | 1,0-1,5 |
| ул. Лесная | 15,0 | 6,0 | 2 | - | 1,0-1,5 |
| ул. Песчанная | 16,0 | 6,0 | 2 | - | 1,0-1,5 |
| ул. Восточная | 15,0 | 6,0 | 2 | - | 1,0-1,5 |
| Проезды |
| - | 15,0-9,0 | 6,0-3,5 | 2, 1 | - | 0-1,0 |

II. Технико-экономические показатели.

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Существующая ситуация | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Территория |
|  | Общая площадь земель в границах населенного пункта | га | 85,9 | 85,8 |
| 2 | Население |
|  | Общая численность населения | человек | 294 | 342 |
|  | Плотность населения | чел./га | 14 | 13 |
| 3 | Жилищный фонд |
|  | Средняя обеспеченность населения общей площадью | кв. м общей площади/чел. | 22,6 | 30 |
|  | Общий объем нового жилищного фонда, в том числе: | тыс. кв. м общей площади | - | 5,12 |
|  | - индивидуальный | тыс. кв. м общей площади | - | 5,12 |
|  | Общий объем жилищного фонда, в том числе: | тыс. кв. м общей площади | 6,671 | 11,791 |
|  | Общий объем ветхого и аварийного жилищного фонда | тыс. кв. м общей площади | - | - |
|  | Общий объем сохраняемого жилищного фонда | тыс. кв. м общей площади | 6,671 | 11,791 |
| 4 | Объекты социального и культурно-бытового обслуживания |
| 4.1 | Объекты учебно-образовательного назначения | объект/учащихся |  |  |
|  | Детские дошкольные учреждения | объект/учащихся | 1/27 | 30 |
|  | Общеобразовательные учреждения |  | 53 | 70 |
| 4.2 | Объекты здравоохранения |  |  |  |
|  | Фельдшерско-акушерские пункты | объект | 1 | 1 |
|  | Амбулатории | объект | - | - |
| 4.3 | Спортивные и физкультурно-оздоровительные объекты |  |  |  |
|  | Плоскостные спортивные сооружения (крытые и открытые | объект/га | 2/- | 3/- |
|  | Спортивные залы | объект/кв.м.пл. пола | 1/- | 1/- |
| 4.4 | Объекты культурно-досугового назначения |  |  |  |
|  | Сельский дом культуры | объект | 1 | 1 |
|  | Библиотеки | объект/тыс.ед.хранения | 1/3,208 | 1/3,208 |
|  | Музей | объект | 1 | 1 |
| 4.5 | Организации и учреждения управления, предприятия связи |  |  |  |
|  | Администрации | объект | 1 | 1 |
|  | Почтовое отделение | объект | 1 | 1 |
|  | Отделение связи | объект | 1 | 1 |
| 4.6 | Объекты бытового назначения |  |  |  |
|  | Пункт бытового обслуживания | объект | - | 1 |
| 4.7 | Объекты торгового назначения |  |  |  |
|  | Магазин смешанных товаров | объект | 2 | 3 |
| 5 | Объекты транспортной инфраструктуры |
|  | Протяжённость автомобильных дорог | км | 4,5 | 10,1 |
|  | Автомобильные мосты | объект | 1 | 1 |
| 6 | Объекты инженерной инфраструктуры |
| 6.1 | Водоснабжение |  |  |  |
|  | Водопотребление - всего | м3/сут | - | 88,6 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | на хозяйственно-питьевые нужды | м3/сут | - | 82,1 |
|  | на производственные нужды | м3/сут | - | 6,5 |
|  | Протяженность сетей | км | 0,2 | 6,6 |
| 6.2 | Водоотведение (канализация) |  |  |  |
|  | Общее поступление сточных вод - всего | м3/сут | - | 88,6 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | хозяйственно-бытовые сточные воды | м3/сут | - | 82,1 |
|  | Производственные сточные воды | м3/сут | - | 6,5 |
|  | Производительность очистных сооружений канализации | м3/сут | - | 100 |
|  | Протяженность сетей | км | - | 0,2 |
| 6.3 | Электроснабжение |  |  |  |
|  | Потребность в электроэнергии - всего | млн. кВт·ч/ год | - | 0,2 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | на производственные нужды | млн. кВт·ч/ год | - | - |
|  | на коммунально-бытовые нужды | млн. кВт·ч/ год | - | 0,2 |
|  | Протяженность сетей | км | 5,6 | 7,0 |
| 6.4 | Теплоснабжение |  |  |  |
|  | Потребление тепла | Гкал/год | 0,4 | 0,4 |
|  | В том числе на коммунально-бытовые нужды | Гкал/год | 0,4 | 0,4 |
|  | Производительность централизованных источников теплоснабжения - всего | Гкал/час | 0,7 | 0,7 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | когенерационные установки | Гкал/ч | 0,7 | 0,7 |
|  | котельные | Гкал/ч | - | - |
|  | Количество локальных источников теплоснабжения | Гкал/ч | - | - |
|  | Протяженность сетей | км | 0,4 | 0,4 |
| 6.5 | Связь |  |  |  |
|  | Охват населения телевизионным вещанием | % населения | 100 | 100 |
|  | Обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования | номеров на 1000 человек | - | 400 |

Ⅲ. Ведомость координат поворотных точек красных линий

| Номер точки | Координата, Х, У | Координата, У, Х | Мера линий м | Дирекционный угол |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01:01:01 |
| 1 | 901445,84 | 2610494,94 | 134,89 | 73° 51' 01'' |
| 2 | 901483,36 | 2610624,51 | 51,4 | 164° 53' 15'' |
| 3 | 901433,74 | 2610637,91 | 134,87 | 254° 51' 59'' |
| 4 | 901398,53 | 2610507,72 | 49,01 | 344° 53' 00'' |
| 01:01:02 |
| 1 | 901488,92 | 2610638,76 | 180,25 | 75° 25' 04'' |
| 2 | 901534,3 | 2610813,2 | 50,66 | 164° 17' 55'' |
| 3 | 901485,53 | 2610826,91 | 180,95 | 254° 18' 17'' |
| 4 | 901436,58 | 2610652,71 | 54,17 | 345° 04' 34'' |
| 01:01:03 |
| 1 | 901383,96 | 2610511,43 | 38,28 | 75° 22' 06'' |
| 2 | 901393,63 | 2610548,47 | 96,59 | 74° 40' 29'' |
| 3 | 901419,16 | 2610641,63 | 94,58 | 164° 50' 12'' |
| 4 | 901327,87 | 2610666,37 | 134,71 | 254° 40' 05'' |
| 5 | 901292,25 | 2610536,45 | 95,06 | 344° 44' 24'' |
| 01:01:04 |
| 1 | 901422,96 | 2610656,28 | 180,36 | 74° 41' 38'' |
| 2 | 901470,57 | 2610830,24 | 12,16 | 76° 49' 56'' |
| 3 | 901473,34 | 2610842,08 | 85,75 | 145° 05' 12'' |
| 4 | 901403,02 | 2610891,16 | 43,04 | 236° 55' 35'' |
| 5 | 901379,53 | 2610855,09 | 180,52 | 254° 39' 54'' |
| 6 | 901331,79 | 2610681 | 44,97 | 344° 36' 59'' |
| 7 | 901375,15 | 2610669,07 | 49,49 | 345° 01' 23'' |
| 01:01:05 |
| 1 | 901317,25 | 2610685,24 | 115,11 | 74° 36' 16'' |
| 2 | 901347,81 | 2610796,22 | 66,84 | 74° 40' 43'' |
| 3 | 901365,47 | 2610860,68 | 46,59 | 58° 57' 52'' |
| 4 | 901389,49 | 2610900,6 | 68,58 | 145° 05' 44'' |
| 5 | 901333,25 | 2610939,84 | 32,11 | 165° 25' 38'' |
| 6 | 901302,17 | 2610947,92 | 90,47 | 166° 33' 07'' |
| 7 | 901214,18 | 2610968,96 | 8,1 | 187° 01' 11'' |
| 8 | 901206,14 | 2610967,97 | 194,06 | 276° 39' 40'' |
| 9 | 901228,65 | 2610775,22 | 80,81 | 292° 32' 29'' |
| 10 | 901259,63 | 2610700,58 | 59,63 | 345° 05' 32'' |
| 01:01:06(01) |
| 1 | 901285,08 | 2610567,5 | 106,77 | 74° 39' 25'' |
| 2 | 901313,33 | 2610670,46 | 44,94 | 164° 50' 40'' |
| 3 | 901269,95 | 2610682,21 | 106,75 | 254° 38' 19'' |
| 4 | 901241,67 | 2610579,27 | 44,98 | 344° 49' 47'' |
| 01:01:06(02) |
| 1 | 901448,58 | 2610262,48 | 42,44 | 46° 21' 21'' |
| 2 | 901477,87 | 2610293,19 | 52,35 | 51° 56' 37'' |
| 3 | 901510,14 | 2610334,41 | 52 | 100° 59' 55'' |
| 4 | 901500,22 | 2610385,45 | 77,51 | 96° 16' 24'' |
| 5 | 901491,75 | 2610462,5 | 0,02 | 0° 00' 00'' |
| 6 | 901491,75 | 2610462,52 | 10,51 | 92° 07' 38'' |
| 7 | 901491,36 | 2610473,02 | 1,2 | 91° 54' 33'' |
| 8 | 901491,32 | 2610474,22 | 3,12 | 87° 58' 51'' |
| 9 | 901491,43 | 2610477,34 | 4,14 | 83° 12' 04'' |
| 10 | 901491,92 | 2610481,45 | 3,59 | 78° 17' 01'' |
| 11 | 901492,65 | 2610484,97 | 3,92 | 78° 31' 05'' |
| 12 | 901493,43 | 2610488,81 | 2,7 | 78° 13' 54'' |
| 13 | 901493,98 | 2610491,45 | 2,19 | 83° 43' 03'' |
| 14 | 901494,22 | 2610493,63 | 2,47 | 90° 13' 55'' |
| 15 | 901494,21 | 2610496,1 | 3,1 | 92° 35' 09'' |
| 16 | 901494,07 | 2610499,2 | 3,47 | 95° 47' 34'' |
| 17 | 901493,72 | 2610502,65 | 3,49 | 0° 00' 00'' |
| 18 | 901493,72 | 2610506,14 | 3,38 | 84° 44' 39'' |
| 19 | 901494,03 | 2610509,51 | 3,29 | 78° 25' 00'' |
| 20 | 901494,69 | 2610512,73 | 3,98 | 78° 41' 24'' |
| 21 | 901495,47 | 2610516,63 | 3,27 | 78° 43' 28'' |
| 22 | 901496,11 | 2610519,84 | 3,25 | 83° 17' 25'' |
| 23 | 901496,49 | 2610523,07 | 2,75 | 87° 30' 05'' |
| 24 | 901496,61 | 2610525,82 | 4,33 | 88° 48' 33'' |
| 25 | 901496,7 | 2610530,15 | 3,77 | 88° 01' 30'' |
| 26 | 901496,83 | 2610533,92 | 3,89 | 82° 45' 55'' |
| 27 | 901497,32 | 2610537,78 | 4,25 | 79° 49' 40'' |
| 28 | 901498,07 | 2610541,96 | 5,81 | 79° 23' 11'' |
| 29 | 901499,14 | 2610547,67 | 9,24 | 77° 07' 18'' |
| 30 | 901501,2 | 2610556,68 | 4,56 | 76° 03' 18'' |
| 31 | 901502,3 | 2610561,11 | 2,38 | 76° 08' 20'' |
| 32 | 901502,87 | 2610563,42 | 1,91 | 84° 17' 22'' |
| 33 | 901503,06 | 2610565,32 | 2,81 | 86° 19' 18'' |
| 34 | 901503,24 | 2610568,12 | 3,39 | 86° 26' 41'' |
| 35 | 901503,45 | 2610571,5 | 3,14 | 85° 58' 46'' |
| 36 | 901503,67 | 2610574,63 | 2,77 | 83° 21' 46'' |
| 37 | 901503,99 | 2610577,38 | 3,57 | 79° 11' 36'' |
| 38 | 901504,66 | 2610580,89 | 4,18 | 76° 43' 41'' |
| 39 | 901505,62 | 2610584,96 | 3,42 | 74° 22' 38'' |
| 40 | 901506,54 | 2610588,25 | 3,23 | 73° 58' 53'' |
| 41 | 901507,43 | 2610591,35 | 2,85 | 72° 38' 46'' |
| 42 | 901508,28 | 2610594,07 | 4,98 | 69° 03' 12'' |
| 43 | 901510,06 | 2610598,72 | 4,62 | 67° 05' 39'' |
| 44 | 901511,86 | 2610602,98 | 6,87 | 67° 34' 45'' |
| 45 | 901514,48 | 2610609,33 | 9,06 | 66° 39' 37'' |
| 46 | 901518,07 | 2610617,65 | 4,41 | 71° 11' 42'' |
| 47 | 901519,49 | 2610621,82 | 3,33 | 76° 27' 51'' |
| 48 | 901520,27 | 2610625,06 | 3,52 | 78° 31' 50'' |
| 49 | 901520,97 | 2610628,51 | 2,56 | 72° 16' 21'' |
| 50 | 901521,75 | 2610630,95 | 3,39 | 63° 53' 21'' |
| 51 | 901523,24 | 2610633,99 | 3,31 | 55° 35' 22'' |
| 52 | 901525,11 | 2610636,72 | 3,74 | 47° 10' 09'' |
| 53 | 901527,65 | 2610639,46 | 3,43 | 46° 32' 07'' |
| 54 | 901530,01 | 2610641,95 | 4,5 | 48° 52' 26'' |
| 55 | 901532,97 | 2610645,34 | 5,47 | 57° 37' 02'' |
| 56 | 901535,9 | 2610649,96 | 5,03 | 60° 50' 05'' |
| 57 | 901538,35 | 2610654,35 | 4,34 | 61° 46' 47'' |
| 58 | 901540,4 | 2610658,17 | 5,11 | 55° 59' 57'' |
| 59 | 901543,26 | 2610662,41 | 5,38 | 54° 27' 00'' |
| 60 | 901546,39 | 2610666,79 | 4,28 | 58° 27' 45'' |
| 61 | 901548,63 | 2610670,44 | 3,48 | 60° 20' 13'' |
| 62 | 901550,35 | 2610673,46 | 3,76 | 63° 38' 22'' |
| 63 | 901552,02 | 2610676,83 | 2,14 | 67° 45' 04'' |
| 64 | 901552,83 | 2610678,81 | 2,15 | 78° 28' 53'' |
| 65 | 901553,26 | 2610680,92 | 2,14 | 90° 16' 04'' |
| 66 | 901553,25 | 2610683,06 | 2,18 | 108° 46' 05'' |
| 67 | 901552,55 | 2610685,12 | 2,07 | 116° 41' 20'' |
| 68 | 901551,62 | 2610686,97 | 2,54 | 117° 58' 46'' |
| 69 | 901550,43 | 2610689,21 | 2,95 | 108° 33' 27'' |
| 70 | 901549,49 | 2610692,01 | 2,52 | 96° 50' 34'' |
| 71 | 901549,19 | 2610694,51 | 4,33 | 91° 43' 11'' |
| 72 | 901549,06 | 2610698,84 | 2,99 | 92° 29' 22'' |
| 73 | 901548,93 | 2610701,83 | 3,11 | 92° 34' 39'' |
| 74 | 901548,79 | 2610704,94 | 2,48 | 83° 59' 28'' |
| 75 | 901549,05 | 2610707,41 | 1,48 | 67° 24' 35'' |
| 76 | 901549,62 | 2610708,78 | 2,26 | 58° 46' 30'' |
| 77 | 901550,79 | 2610710,71 | 1,61 | 53° 20' 38'' |
| 78 | 901551,75 | 2610712 | 2,31 | 46° 45' 25'' |
| 79 | 901553,33 | 2610713,68 | 3,87 | 46° 34' 15'' |
| 80 | 901555,99 | 2610716,49 | 2,25 | 42° 07' 11'' |
| 81 | 901557,66 | 2610718 | 2,55 | 43° 34' 19'' |
| 82 | 901559,51 | 2610719,76 | 1,95 | 41° 40' 56'' |
| 83 | 901560,97 | 2610721,06 | 3,51 | 48° 41' 29'' |
| 84 | 901563,29 | 2610723,7 | 4,22 | 53° 11' 04'' |
| 85 | 901565,82 | 2610727,08 | 3,22 | 52° 42' 10'' |
| 86 | 901567,77 | 2610729,64 | 2,63 | 54° 07' 58'' |
| 87 | 901569,31 | 2610731,77 | 2,37 | 61° 29' 10'' |
| 88 | 901570,44 | 2610733,85 | 1,58 | 70° 45' 41'' |
| 89 | 901570,96 | 2610735,34 | 2,73 | 81° 34' 23'' |
| 90 | 901571,36 | 2610738,04 | 3,93 | 84° 09' 32'' |
| 91 | 901571,76 | 2610741,95 | 3,48 | 82° 24' 19'' |
| 92 | 901572,22 | 2610745,4 | 2,99 | 77° 49' 30'' |
| 93 | 901572,85 | 2610748,32 | 3,99 | 73° 50' 15'' |
| 94 | 901573,96 | 2610752,15 | 2,99 | 68° 50' 19'' |
| 95 | 901575,04 | 2610754,94 | 2,35 | 64° 51' 03'' |
| 96 | 901576,04 | 2610757,07 | 3,32 | 61° 20' 53'' |
| 97 | 901577,63 | 2610759,98 | 3,54 | 56° 32' 05'' |
| 98 | 901579,58 | 2610762,93 | 2,92 | 60° 10' 55'' |
| 99 | 901581,03 | 2610765,46 | 2,44 | 65° 32' 12'' |
| 100 | 901582,04 | 2610767,68 | 3,67 | 68° 44' 58'' |
| 101 | 901583,37 | 2610771,1 | 3,58 | 73° 47' 28'' |
| 102 | 901584,37 | 2610774,54 | 4,86 | 76° 33' 50'' |
| 103 | 901585,5 | 2610779,27 | 4,82 | 77° 53' 49'' |
| 104 | 901586,51 | 2610783,98 | 6,01 | 78° 16' 42'' |
| 105 | 901587,73 | 2610789,86 | 5,54 | 81° 35' 31'' |
| 106 | 901588,54 | 2610795,34 | 3,09 | 82° 56' 38'' |
| 107 | 901588,92 | 2610798,41 | 50,59 | 164° 51' 04'' |
| 108 | 901540,09 | 2610811,63 | 137,8 | 255° 19' 46'' |
| 109 | 901505,19 | 2610678,32 | 178,67 | 253° 50' 58'' |
| 110 | 901455,49 | 2610506,7 | 27,85 | 252° 55' 06'' |
| 111 | 901447,31 | 2610480,08 | 179,67 | 164° 49' 34'' |
| 112 | 901273,9 | 2610527,11 | 41,91 | 74° 31' 40'' |
| 113 | 901285,08 | 2610567,5 | 44,98 | 164° 49' 47'' |
| 114 | 901241,67 | 2610579,27 | 106,75 | 74° 38' 19'' |
| 115 | 901269,95 | 2610682,21 | 22,04 | 165° 00' 42'' |
| 116 | 901248,66 | 2610687,91 | 88,16 | 112° 59' 47'' |
| 117 | 901214,22 | 2610769,06 | 192,99 | 96° 39' 44'' |
| 118 | 901191,83 | 2610960,75 | 67,6 | 213° 58' 37'' |
| 119 | 901135,77 | 2610922,97 | 51,29 | 260° 12' 39'' |
| 120 | 901127,05 | 2610872,43 | 51,52 | 275° 02' 40'' |
| 121 | 901131,58 | 2610821,11 | 26,1 | 189° 10' 12'' |
| 122 | 901105,81 | 2610816,95 | 19,55 | 246° 08' 09'' |
| 123 | 901097,9 | 2610799,07 | 28,73 | 186° 27' 17'' |
| 124 | 901069,35 | 2610795,84 | 9,15 | 274° 30' 50'' |
| 125 | 901070,07 | 2610786,72 | 294,44 | 267° 18' 28'' |
| 126 | 901056,24 | 2610492,6 | 190,41 | 357° 12' 01'' |
| 127 | 901246,42 | 2610483,3 | 61,5 | 275° 08' 26'' |
| 128 | 901251,93 | 2610422,05 | 124,14 | 280° 27' 23'' |
| 129 | 901274,46 | 2610299,97 | 139,03 | 307° 36' 45'' |
| 130 | 901359,31 | 2610189,84 | 61,09 | 54° 03' 52'' |
| 131 | 901395,16 | 2610239,3 | 50,1 | 25° 20' 52'' |
| 132 | 901440,44 | 2610260,75 | 8,32 | 11° 59' 55'' |
| 01:01:06(03) |
| 1 | 901331,98 | 2610956,9 | 116,27 | 166° 16' 07'' |
| 2 | 901219,03 | 2610984,5 | 28,31 | 174° 30' 25'' |
| 3 | 901190,85 | 2610987,21 | 30,19 | 185° 34' 08'' |
| 4 | 901160,8 | 2610984,28 | 39,96 | 207° 02' 46'' |
| 5 | 901125,21 | 2610966,11 | 25,04 | 230° 27' 40'' |
| 6 | 901109,27 | 2610946,8 | 65,94 | 262° 23' 32'' |
| 7 | 901100,54 | 2610881,44 | 64,7 | 274° 40' 18'' |
| 8 | 901105,81 | 2610816,95 | 19,55 | 246° 08' 09'' |
| 9 | 901097,9 | 2610799,07 | 28,73 | 186° 27' 17'' |
| 10 | 901069,35 | 2610795,84 | 229,55 | 94° 31' 03'' |
| 11 | 901051,27 | 2611024,68 | 212,15 | 94° 29' 45'' |
| 12 | 901034,64 | 2611236,18 | 42,9 | 68° 46' 35'' |
| 13 | 901050,17 | 2611276,17 | 175,22 | 7° 09' 12'' |
| 14 | 901224,03 | 2611297,99 | 37,46 | 251° 26' 39'' |
| 15 | 901212,11 | 2611262,48 | 51,88 | 274° 54' 34'' |
| 16 | 901216,55 | 2611210,79 | 104,74 | 186° 33' 25'' |
| 17 | 901112,5 | 2611198,83 | 43,69 | 186° 58' 02'' |
| 18 | 901069,13 | 2611193,53 | 14,96 | 275° 36' 00'' |
| 19 | 901070,59 | 2611178,64 | 148,56 | 6° 54' 32'' |
| 20 | 901218,07 | 2611196,51 | 156,31 | 275° 35' 16'' |
| 21 | 901233,29 | 2611040,94 | 16,01 | 4° 18' 00'' |
| 22 | 901249,25 | 2611042,14 | 26,85 | 95° 34' 44'' |
| 23 | 901246,64 | 2611068,86 | 62,48 | 4° 40' 23'' |
| 24 | 901308,91 | 2611073,95 | 41,24 | 276° 34' 19'' |
| 25 | 901313,63 | 2611032,98 | 13,85 | 296° 40' 34'' |
| 26 | 901319,85 | 2611020,6 | 35,97 | 278° 13' 53'' |
| 27 | 901325 | 2610985 | 28,95 | 283° 56' 59'' |
| 01:02:01 |
| 1 | 901517,92 | 2611000,74 | 62,99 | 73° 35' 46'' |
| 2 | 901535,71 | 2611061,17 | 63,83 | 70° 44' 41'' |
| 3 | 901556,76 | 2611121,43 | 29,23 | 81° 33' 34'' |
| 4 | 901561,05 | 2611150,34 | 102,32 | 171° 05' 41'' |
| 5 | 901459,96 | 2611166,18 | 40,6 | 171° 00' 06'' |
| 6 | 901419,86 | 2611172,53 | 152,88 | 276° 47' 30'' |
| 7 | 901437,94 | 2611020,72 | 46,89 | 277° 07' 46'' |
| 8 | 901443,76 | 2610974,19 | 19,48 | 258° 25' 08'' |
| 9 | 901439,85 | 2610955,11 | 57,28 | 240° 05' 29'' |
| 10 | 901411,29 | 2610905,46 | 78,53 | 325° 05' 30'' |
| 11 | 901475,69 | 2610860,52 | 21,87 | 72° 50' 57'' |
| 12 | 901482,14 | 2610881,42 | 124,57 | 73° 18' 28'' |
| 01:02:02 |
| 1 | 901561,29 | 2611165,23 | 20,62 | 81° 56' 40'' |
| 2 | 901564,18 | 2611185,65 | 18,78 | 88° 17' 28'' |
| 3 | 901564,74 | 2611204,42 | 23,48 | 91° 49' 49'' |
| 4 | 901563,99 | 2611227,89 | 57,82 | 97° 03' 49'' |
| 5 | 901556,88 | 2611285,27 | 49,15 | 97° 03' 31'' |
| 6 | 901550,84 | 2611334,05 | 149,5 | 186° 47' 44'' |
| 7 | 901402,39 | 2611316,36 | 129,14 | 276° 44' 29'' |
| 8 | 901417,55 | 2611188,11 | 145,55 | 350° 57' 21'' |
| 01:02:03(01) |
| 1 | 901586,11 | 2611017,1 | 86,93 | 75° 11' 53'' |
| 2 | 901608,32 | 2611101,15 | 42,48 | 78° 12' 31'' |
| 3 | 901617 | 2611142,73 | 25,64 | 68° 51' 01'' |
| 4 | 901626,25 | 2611166,64 | 25,13 | 69° 44' 53'' |
| 5 | 901634,95 | 2611190,22 | 19 | 15° 32' 07'' |
| 6 | 901653,26 | 2611195,31 | 35,97 | 65° 26' 38'' |
| 7 | 901668,21 | 2611228,03 | 20,29 | 159° 27' 26'' |
| 8 | 901649,21 | 2611235,15 | 32,43 | 112° 52' 51'' |
| 9 | 901636,6 | 2611265,03 | 10,59 | 140° 56' 34'' |
| 10 | 901628,38 | 2611271,7 | 17,18 | 145° 20' 19'' |
| 11 | 901614,25 | 2611281,47 | 60,7 | 105° 22' 16'' |
| 12 | 901598,16 | 2611340 | 35,23 | 186° 51' 46'' |
| 13 | 901563,18 | 2611335,79 | 115,77 | 278° 00' 50'' |
| 14 | 901579,32 | 2611221,15 | 19,81 | 271° 38' 56'' |
| 15 | 901579,89 | 2611201,35 | 21,78 | 264° 15' 19'' |
| 16 | 901577,71 | 2611179,68 | 27,88 | 265° 37' 07'' |
| 17 | 901575,58 | 2611151,88 | 37,91 | 259° 28' 54'' |
| 18 | 901568,66 | 2611114,61 | 61,27 | 250° 39' 36'' |
| 19 | 901548,37 | 2611056,8 | 65,81 | 254° 50' 25'' |
| 20 | 901531,16 | 2610993,28 | 111,15 | 253° 31' 53'' |
| 21 | 901499,65 | 2610886,69 | 44,57 | 258° 29' 36'' |
| 22 | 901490,76 | 2610843,02 | 60,07 | 342° 34' 21'' |
| 23 | 901548,07 | 2610825,03 | 40,22 | 72° 42' 50'' |
| 24 | 901560,02 | 2610863,43 | 3,99 | 344° 44' 42'' |
| 25 | 901563,87 | 2610862,38 | 34,43 | 80° 23' 14'' |
| 26 | 901569,62 | 2610896,33 | 37,42 | 93° 36' 56'' |
| 27 | 901567,26 | 2610933,68 | 85,52 | 77° 16' 01'' |
| 01:02:03(02) |
| 1 | 901590,19 | 2610814,42 | 43,44 | 165° 51' 41'' |
| 2 | 901548,07 | 2610825,03 | 40,22 | 72° 42' 50'' |
| 3 | 901560,02 | 2610863,43 | 4 | 344° 28' 06'' |
| 4 | 901563,87 | 2610862,36 | 34,48 | 80° 10' 47'' |
| 5 | 901569,75 | 2610896,33 | 37,43 | 93° 48' 51'' |
| 6 | 901567,26 | 2610933,68 | 85,52 | 77° 16' 01'' |
| 7 | 901586,11 | 2611017,1 | 86,93 | 75° 11' 53'' |
| 8 | 901608,32 | 2611101,15 | 42,48 | 78° 12' 31'' |
| 9 | 901617 | 2611142,73 | 50,77 | 69° 17' 41'' |
| 10 | 901634,95 | 2611190,22 | 19 | 15° 32' 07'' |
| 11 | 901653,26 | 2611195,31 | 35,97 | 65° 26' 38'' |
| 12 | 901668,21 | 2611228,03 | 4,46 | 158° 16' 13'' |
| 13 | 901664,07 | 2611229,68 | 15,84 | 159° 45' 26'' |
| 14 | 901649,21 | 2611235,16 | 9 | 69° 22' 10'' |
| 15 | 901652,38 | 2611243,58 | 5,31 | 68° 27' 32'' |
| 16 | 901654,33 | 2611248,52 | 37,86 | 113° 12' 24'' |
| 17 | 901639,41 | 2611283,32 | 56,78 | 118° 45' 49'' |
| 18 | 901612,09 | 2611333,09 | 8,49 | 93° 26' 45'' |
| 19 | 901611,58 | 2611341,56 | 33,36 | 6° 55' 14'' |
| 20 | 901644,7 | 2611345,58 | 19,62 | 96° 10' 21'' |
| 21 | 901642,59 | 2611365,09 | 131,7 | 95° 38' 35'' |
| 22 | 901629,64 | 2611496,15 | 77,83 | 186° 30' 25'' |
| 23 | 901552,31 | 2611487,33 | 26,6 | 95° 52' 09'' |
| 24 | 901549,59 | 2611513,79 | 77,31 | 64° 02' 53'' |
| 25 | 901583,42 | 2611583,3 | 66,73 | 82° 27' 23'' |
| 26 | 901592,18 | 2611649,45 | 7,51 | 176° 47' 41'' |
| 27 | 901584,68 | 2611649,87 | 65,71 | 262° 50' 56'' |
| 28 | 901576,5 | 2611584,67 | 40,42 | 241° 18' 17'' |
| 29 | 901557,09 | 2611549,21 | 42,31 | 237° 37' 02'' |
| 30 | 901534,43 | 2611513,48 | 75,21 | 184° 46' 00'' |
| 31 | 901459,48 | 2611507,23 | 42,82 | 92° 50' 16'' |
| 32 | 901457,36 | 2611550 | 164,57 | 96° 11' 55'' |
| 33 | 901439,59 | 2611713,61 | 21,19 | 139° 39' 03'' |
| 34 | 901423,44 | 2611727,33 | 40 | 140° 50' 37'' |
| 35 | 901392,42 | 2611752,59 | 15,26 | 141° 27' 48'' |
| 36 | 901380,48 | 2611762,1 | 176,86 | 230° 56' 04'' |
| 37 | 901269,02 | 2611624,78 | 101,07 | 186° 06' 20'' |
| 38 | 901168,52 | 2611614,03 | 41,68 | 88° 22' 39'' |
| 39 | 901169,7 | 2611655,69 | 15,1 | 177° 43' 23'' |
| 40 | 901154,61 | 2611656,29 | 50,98 | 268° 23' 33'' |
| 41 | 901153,18 | 2611605,33 | 88 | 275° 47' 30'' |
| 42 | 901162,06 | 2611517,78 | 57,97 | 186° 44' 11'' |
| 43 | 901104,49 | 2611510,98 | 440,54 | 87° 16' 23'' |
| 44 | 901125,45 | 2611951,02 | 93,65 | 79° 10' 25'' |
| 45 | 901143,04 | 2612043 | 127,92 | 77° 53' 17'' |
| 46 | 901169,88 | 2612168,07 | 6,06 | 310° 10' 51'' |
| 47 | 901173,79 | 2612163,44 | 83,74 | 321° 12' 35'' |
| 48 | 901239,06 | 2612110,98 | 90,9 | 355° 08' 26'' |
| 49 | 901329,63 | 2612103,28 | 32,55 | 318° 07' 31'' |
| 50 | 901353,87 | 2612081,55 | 193,92 | 301° 39' 41'' |
| 51 | 901455,66 | 2611916,49 | 208,47 | 298° 28' 58'' |
| 52 | 901555,08 | 2611733,25 | 79,78 | 332° 08' 03'' |
| 53 | 901625,61 | 2611695,96 | 40,62 | 263° 25' 34'' |
| 54 | 901620,96 | 2611655,61 | 28,05 | 263° 25' 47'' |
| 55 | 901617,75 | 2611627,74 | 169,67 | 275° 33' 01'' |
| 56 | 901634,16 | 2611458,87 | 97,7 | 292° 45' 43'' |
| 57 | 901671,96 | 2611368,78 | 76,77 | 293° 08' 55'' |
| 58 | 901702,14 | 2611298,19 | 19,89 | 291° 13' 25'' |
| 59 | 901709,34 | 2611279,65 | 7,25 | 265° 57' 54'' |
| 60 | 901708,83 | 2611272,42 | 0,77 | 181° 29' 16'' |
| 61 | 901708,06 | 2611272,4 | 3,01 | 177° 31' 37'' |
| 62 | 901705,05 | 2611272,53 | 2,94 | 185° 15' 54'' |
| 63 | 901702,12 | 2611272,26 | 3,75 | 197° 31' 04'' |
| 64 | 901698,54 | 2611271,13 | 4,34 | 225° 50' 28'' |
| 65 | 901695,52 | 2611268,02 | 1,56 | 225° 31' 15'' |
| 66 | 901694,43 | 2611266,91 | 5,23 | 226° 46' 58'' |
| 67 | 901690,85 | 2611263,1 | 5,53 | 231° 05' 50'' |
| 68 | 901687,38 | 2611258,8 | 6,31 | 235° 12' 05'' |
| 69 | 901683,78 | 2611253,62 | 6,06 | 241° 44' 39'' |
| 70 | 901680,91 | 2611248,28 | 5,84 | 252° 52' 06'' |
| 71 | 901679,19 | 2611242,7 | 5,44 | 256° 16' 14'' |
| 72 | 901677,9 | 2611237,42 | 6,49 | 260° 20' 04'' |
| 73 | 901676,81 | 2611231,02 | 7,65 | 256° 37' 04'' |
| 74 | 901675,04 | 2611223,58 | 7,65 | 247° 05' 11'' |
| 75 | 901672,06 | 2611216,53 | 8,9 | 240° 00' 28'' |
| 76 | 901667,61 | 2611208,82 | 4,72 | 242° 20' 56'' |
| 77 | 901665,42 | 2611204,64 | 4,18 | 240° 07' 08'' |
| 78 | 901663,34 | 2611201,02 | 1,36 | 236° 39' 33'' |
| 79 | 901662,59 | 2611199,88 | 0,61 | 237° 05' 41'' |
| 80 | 901662,26 | 2611199,37 | 2,86 | 237° 08' 39'' |
| 81 | 901660,71 | 2611196,97 | 3,67 | 232° 32' 10'' |
| 82 | 901658,48 | 2611194,06 | 3,37 | 221° 30' 23'' |
| 83 | 901655,96 | 2611191,83 | 7,04 | 217° 12' 41'' |
| 84 | 901650,35 | 2611187,57 | 5,11 | 218° 43' 47'' |
| 85 | 901646,36 | 2611184,37 | 2,13 | 223° 40' 04'' |
| 86 | 901644,82 | 2611182,9 | 0,04 | 213° 41' 24'' |
| 87 | 901644,79 | 2611182,88 | 3,07 | 223° 40' 48'' |
| 88 | 901642,57 | 2611180,76 | 7,98 | 232° 23' 00'' |
| 89 | 901637,7 | 2611174,44 | 10,62 | 234° 37' 09'' |
| 90 | 901631,55 | 2611165,78 | 1,92 | 237° 33' 06'' |
| 91 | 901630,52 | 2611164,16 | 3,67 | 244° 08' 01'' |
| 92 | 901628,92 | 2611160,86 | 4,99 | 250° 26' 20'' |
| 93 | 901627,25 | 2611156,16 | 3,86 | 255° 53' 30'' |
| 94 | 901626,31 | 2611152,42 | 3,09 | 256° 30' 15'' |
| 95 | 901625,59 | 2611149,42 | 4,44 | 263° 24' 12'' |
| 96 | 901625,08 | 2611145,01 | 3,58 | 267° 26' 28'' |
| 97 | 901624,92 | 2611141,43 | 2,84 | 268° 59' 29'' |
| 98 | 901624,87 | 2611138,59 | 2,06 | 268° 53' 15'' |
| 99 | 901624,83 | 2611136,53 | 1,83 | 262° 08' 10'' |
| 100 | 901624,58 | 2611134,72 | 2,94 | 261° 47' 14'' |
| 101 | 901624,16 | 2611131,81 | 2,63 | 257° 16' 57'' |
| 102 | 901623,58 | 2611129,24 | 4,65 | 252° 37' 00'' |
| 103 | 901622,19 | 2611124,8 | 6,31 | 249° 54' 02'' |
| 104 | 901620,02 | 2611118,87 | 9,47 | 249° 48' 18'' |
| 105 | 901616,75 | 2611109,98 | 7,53 | 253° 48' 13'' |
| 106 | 901614,65 | 2611102,75 | 11,91 | 256° 09' 02'' |
| 107 | 901611,8 | 2611091,19 | 6,79 | 258° 52' 20'' |
| 108 | 901610,49 | 2611084,53 | 3,69 | 257° 57' 34'' |
| 109 | 901609,72 | 2611080,92 | 2,21 | 257° 28' 16'' |
| 110 | 901609,24 | 2611078,76 | 2,53 | 248° 42' 10'' |
| 111 | 901608,32 | 2611076,4 | 3,48 | 240° 20' 13'' |
| 112 | 901606,6 | 2611073,38 | 3,85 | 236° 33' 28'' |
| 113 | 901604,48 | 2611070,17 | 3,06 | 233° 14' 33'' |
| 114 | 901602,65 | 2611067,72 | 3,14 | 234° 11' 13'' |
| 115 | 901600,81 | 2611065,17 | 2,55 | 243° 56' 15'' |
| 116 | 901599,69 | 2611062,88 | 2,74 | 251° 14' 02'' |
| 117 | 901598,81 | 2611060,29 | 2,87 | 254° 13' 09'' |
| 118 | 901598,03 | 2611057,53 | 0,05 | 258° 41' 24'' |
| 119 | 901598,02 | 2611057,48 | 0,91 | 254° 44' 42'' |
| 120 | 901597,78 | 2611056,6 | 4,79 | 254° 37' 46'' |
| 121 | 901596,51 | 2611051,98 | 3,17 | 256° 29' 25'' |
| 122 | 901595,77 | 2611048,9 | 2,21 | 262° 27' 24'' |
| 123 | 901595,48 | 2611046,71 | 3,06 | 276° 11' 43'' |
| 124 | 901595,81 | 2611043,67 | 2,27 | 287° 57' 22'' |
| 125 | 901596,51 | 2611041,51 | 1,82 | 288° 14' 10'' |
| 126 | 901597,08 | 2611039,78 | 3,31 | 287° 33' 37'' |
| 127 | 901598,08 | 2611036,62 | 2,75 | 286° 55' 08'' |
| 128 | 901598,88 | 2611033,99 | 1,78 | 271° 55' 50'' |
| 129 | 901598,94 | 2611032,21 | 1,56 | 265° 36' 05'' |
| 130 | 901598,82 | 2611030,65 | 2,08 | 252° 05' 15'' |
| 131 | 901598,18 | 2611028,67 | 2,74 | 247° 55' 37'' |
| 132 | 901597,15 | 2611026,13 | 3,33 | 249° 49' 34'' |
| 133 | 901596 | 2611023 | 3,31 | 259° 01' 46'' |
| 134 | 901595,37 | 2611019,75 | 12,47 | 263° 35' 56'' |
| 135 | 901593,98 | 2611007,36 | 12,72 | 263° 16' 18'' |
| 136 | 901592,49 | 2610994,73 | 6,67 | 264° 09' 10'' |
| 137 | 901591,81 | 2610988,09 | 5,35 | 265° 49' 22'' |
| 138 | 901591,42 | 2610982,75 | 1,78 | 271° 17' 14'' |
| 139 | 901591,46 | 2610980,97 | 1,03 | 270° 33' 23'' |
| 140 | 901591,47 | 2610979,94 | 2,33 | 271° 28' 30'' |
| 141 | 901591,53 | 2610977,61 | 3,45 | 275° 59' 30'' |
| 142 | 901591,89 | 2610974,18 | 3,27 | 285° 16' 14'' |
| 143 | 901592,75 | 2610971,03 | 2,82 | 291° 00' 30'' |
| 144 | 901593,76 | 2610968,4 | 2,19 | 288° 21' 08'' |
| 145 | 901594,45 | 2610966,32 | 1,9 | 279° 42' 38'' |
| 146 | 901594,77 | 2610964,45 | 2,1 | 264° 48' 20'' |
| 147 | 901594,58 | 2610962,36 | 2,86 | 256° 03' 39'' |
| 148 | 901593,89 | 2610959,58 | 13,91 | 248° 10' 32'' |
| 149 | 901588,72 | 2610946,67 | 2,18 | 240° 01' 38'' |
| 150 | 901587,63 | 2610944,78 | 2,58 | 229° 42' 42'' |
| 151 | 901585,96 | 2610942,81 | 2,72 | 222° 36' 51'' |
| 152 | 901583,96 | 2610940,97 | 3,6 | 217° 13' 11'' |
| 153 | 901581,09 | 2610938,79 | 3,02 | 218° 48' 29'' |
| 154 | 901578,74 | 2610936,9 | 3,57 | 233° 46' 19'' |
| 155 | 901576,63 | 2610934,02 | 3,11 | 242° 51' 31'' |
| 156 | 901575,21 | 2610931,25 | 2,21 | 261° 25' 51'' |
| 157 | 901574,88 | 2610929,06 | 4,05 | 272° 58' 32'' |
| 158 | 901575,09 | 2610925,02 | 4,44 | 278° 01' 14'' |
| 159 | 901575,71 | 2610920,62 | 7,39 | 275° 35' 41'' |
| 160 | 901576,43 | 2610913,27 | 5,6 | 270° 49' 06'' |
| 161 | 901576,51 | 2610907,67 | 10,13 | 268° 07' 56'' |
| 162 | 901576,18 | 2610897,55 | 24,93 | 267° 15' 50'' |
| 163 | 901574,99 | 2610872,65 | 5,83 | 268° 19' 47'' |
| 164 | 901574,82 | 2610866,82 | 4,23 | 276° 15' 01'' |
| 165 | 901575,28 | 2610862,62 | 3,75 | 291° 14' 05'' |
| 166 | 901576,64 | 2610859,12 | 3,27 | 303° 00' 33'' |
| 167 | 901578,42 | 2610856,38 | 6,5 | 318° 25' 57'' |
| 168 | 901583,28 | 2610852,07 | 5,06 | 310° 25' 45'' |
| 169 | 901586,56 | 2610848,22 | 4,6 | 300° 45' 00'' |
| 170 | 901588,91 | 2610844,27 | 3,63 | 286° 29' 15'' |
| 171 | 901589,94 | 2610840,79 | 2,98 | 278° 53' 33'' |
| 172 | 901590,4 | 2610837,85 | 3,26 | 272° 59' 06'' |
| 173 | 901590,57 | 2610834,59 | 4,76 | 360° 00' 00'' |
| 174 | 901590,57 | 2610829,83 | 7,3 | 266° 18' 22'' |
| 175 | 901590,1 | 2610822,55 | 8,13 | 270° 38' 03'' |
| 01:02:03(03) |
| 1 | 901548,43 | 2611353,5 | 160,59 | 95° 00' 05'' |
| 2 | 901534,43 | 2611513,48 | 75,21 | 184° 46' 00'' |
| 3 | 901459,48 | 2611507,23 | 131,59 | 272° 48' 19'' |
| 4 | 901465,92 | 2611375,8 | 34,11 | 274° 48' 35'' |
| 5 | 901468,78 | 2611341,81 | 80,5 | 8° 20' 58'' |
| 01:02:03(04) |
| 1 | 901423,44 | 2611727,33 | 40 | 140° 50' 37'' |
| 2 | 901392,42 | 2611752,59 | 154,67 | 230° 51' 05'' |
| 3 | 901294,77 | 2611632,64 | 6,12 | 310° 13' 31'' |
| 4 | 901298,72 | 2611627,97 | 48,3 | 6° 08' 00'' |
| 5 | 901346,74 | 2611633,13 | 121,48 | 50° 50' 48'' |
| 01:02:04 |
| 1 | 901638,52 | 2611360,41 | 124,66 | 95° 55' 50'' |
| 2 | 901625,64 | 2611484,4 | 73,22 | 186° 19' 41'' |
| 3 | 901552,87 | 2611476,33 | 124,97 | 274° 53' 02'' |
| 4 | 901563,51 | 2611351,81 | 75,5 | 6° 32' 26'' |
| 01:02:05 |
| 1 | 901456,86 | 2611339,94 | 99,22 | 92° 33' 33'' |
| 2 | 901452,43 | 2611439,06 | 132,52 | 186° 36' 44'' |
| 3 | 901320,79 | 2611423,8 | 99,68 | 277° 16' 03'' |
| 4 | 901333,4 | 2611324,92 | 124,37 | 6° 56' 11'' |
| 01:02:06 |
| 1 | 901324,67 | 2611323,91 | 99,75 | 97° 51' 14'' |
| 2 | 901311,04 | 2611422,72 | 31,57 | 186° 09' 50'' |
| 3 | 901279,65 | 2611419,33 | 56,42 | 247° 42' 30'' |
| 4 | 901258,25 | 2611367,13 | 49,47 | 253° 59' 39'' |
| 5 | 901244,61 | 2611319,58 | 6,25 | 311° 29' 47'' |
| 6 | 901248,75 | 2611314,9 | 76,45 | 6° 46' 05'' |
| 01:02:07 |
| 1 | 901447,87 | 2611453,68 | 80,1 | 93° 05' 30'' |
| 2 | 901443,55 | 2611533,66 | 125,37 | 186° 32' 59'' |
| 3 | 901319 | 2611519,36 | 85,26 | 248° 28' 41'' |
| 4 | 901287,72 | 2611440,04 | 6,08 | 315° 08' 00'' |
| 5 | 901292,03 | 2611435,75 | 156,87 | 6° 33' 48'' |
| 01:02:08 |
| 1 | 901442,93 | 2611548,42 | 79,53 | 96° 22,9' |
| 2 | 901434,09 | 2611627,46 | 77,48 | 186° 35,8' |
| 3 | 901357,12 | 2611618,56 | 81,49 | 248° 31,2' |
| 4 | 901327,28 | 2611542,73 | 8,64 | 310° 15,4' |
| 5 | 901332,86 | 2611536,14 | 52,89 | 6° 26,9' |
| 6 | 901385,42 | 2611542,08 | 57,86 | 6° 17,5' |
| 01:02:09 |
| 1 | 901432,35 | 2611642,33 | 52,94 | 96° 08' 13'' |
| 2 | 901426,69 | 2611694,97 | 8,12 | 152° 34' 59'' |
| 3 | 901419,48 | 2611698,71 | 71,96 | 230° 50' 56'' |
| 4 | 901374,05 | 2611642,91 | 8,22 | 310° 12' 57'' |
| 5 | 901379,36 | 2611636,63 | 53,3 | 6° 08' 22'' |
| 01:02:10 |
| 1 | 901226,7 | 2611312,34 | 54,4 | 73° 06' 15'' |
| 2 | 901242,51 | 2611364,39 | 50,17 | 69° 03' 42'' |
| 3 | 901260,44 | 2611411,25 | 6,24 | 123° 09' 17'' |
| 4 | 901257,03 | 2611416,47 | 126,21 | 186° 35' 16'' |
| 5 | 901131,65 | 2611401,99 | 17,53 | 187° 24' 32'' |
| 6 | 901114,27 | 2611399,73 | 98,33 | 248° 18' 40'' |
| 7 | 901077,93 | 2611308,36 | 13,19 | 276° 52' 38'' |
| 8 | 901079,51 | 2611295,26 | 148,18 | 6° 37' 08'' |
| 01:02:11 |
| 1 | 901269,14 | 2611433,12 | 84,72 | 68° 49' 36'' |
| 2 | 901299,74 | 2611512,12 | 5,74 | 125° 29' 28'' |
| 3 | 901296,41 | 2611516,79 | 178,59 | 186° 29' 41'' |
| 4 | 901118,97 | 2611496,59 | 81,04 | 267° 13' 13'' |
| 5 | 901115,04 | 2611415,65 | 155,09 | 6° 28' 04'' |
| 01:02:12 |
| 1 | 901309,17 | 2611533,44 | 82,38 | 68° 33' 41'' |
| 2 | 901339,28 | 2611610,12 | 8,41 | 124° 38' 05'' |
| 3 | 901334,5 | 2611617,04 | 166,59 | 186° 11' 57'' |
| 4 | 901168,88 | 2611599,05 | 79,93 | 275° 51' 09'' |
| 5 | 901177,03 | 2611519,54 | 1,56 | 6° 37' 27'' |
| 6 | 901178,58 | 2611519,72 | 131,31 | 5° 59' 51'' |
| 01:03:01 |
| 1 | 901398,37 | 2610914,47 | 54,43 | 59° 26' 07'' |
| 2 | 901426,05 | 2610961,34 | 76,03 | 96° 53' 22'' |
| 3 | 901416,93 | 2611036,82 | 52,24 | 186° 16' 29'' |
| 4 | 901365 | 2611031,11 | 30,45 | 187° 56' 47'' |
| 5 | 901334,84 | 2611026,9 | 5,26 | 277° 58' 34'' |
| 6 | 901335,57 | 2611021,69 | 0,81 | 280° 37' 11'' |
| 7 | 901335,72 | 2611020,89 | 74,71 | 281° 36' 22'' |
| 8 | 901350,75 | 2610947,71 | 58,07 | 325° 05' 02'' |
| 01:03:02 |
| 1 | 901415,82 | 2611045,98 | 175,31 | 96° 18' 15'' |
| 2 | 901396,57 | 2611220,23 | 166,55 | 186° 58' 23'' |
| 3 | 901231,25 | 2611200,01 | 46,82 | 276° 05' 34'' |
| 4 | 901236,22 | 2611153,45 | 61,95 | 276° 24' 16'' |
| 5 | 901243,13 | 2611091,89 | 47,51 | 5° 48' 37'' |
| 6 | 901290,4 | 2611096,7 | 8,7 | 96° 04' 16'' |
| 7 | 901289,48 | 2611105,35 | 30,11 | 4° 24' 01'' |
| 8 | 901319,5 | 2611107,66 | 32,57 | 285° 18' 44'' |
| 9 | 901328,1 | 2611076,25 | 39,23 | 275° 56' 25'' |
| 10 | 901332,16 | 2611037,23 | 3,91 | 338° 33' 08'' |
| 11 | 901335,8 | 2611035,8 | 80,66 | 7° 15' 00'' |
| 01:03:03 |
| 1 | 901395,08 | 2611232,2 | 82,59 | 96° 38' 51'' |
| 2 | 901385,52 | 2611314,23 | 148,53 | 186° 26' 25'' |
| 3 | 901237,93 | 2611297,57 | 37,54 | 252° 12' 25'' |
| 4 | 901226,46 | 2611261,83 | 50,36 | 274° 05' 58'' |
| 5 | 901230,06 | 2611211,6 | 166,3 | 7° 06' 56'' |

Приложение 3

к решению Совета депутатов

сельского поселения Согом

от 22.07.2019 № 15

# Ⅰ. СОСТАВ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ

| Наименование материалов |
| --- |
| 1. Текстовые материалы |
| Материалы основной (утверждаемой) части проекта | «Пояснительная записка». |
| 2. Графические материалы |
| Материалы по обоснованию проекта. | План фактического использования М 1:2000, 1 лист. |
| Материалы основной (утверждаемой) части проекта | Чертеж межевания территории, М 1:2000, 1 лист |

# Ⅱ. ВВЕДЕНИЕ

Подготовка документации по планировке и межеванию территорий сельского поселения выполнена в соответствии с Муниципальным контрактом № 0187300008418000655-0146595-01 от 04.02.2019г. на выполнение работ «Подготовка документации по планировке и межеванию СП Согом (д. Согом)»;

При разработке проекта учтены следующие нормативные документы:

- Градостроительный кодекс РФ от 29.12.2004г. №190-ФЗ;

- Земельный кодекс РФ от 25.10.2001 № 136-ФЗ;

- Водный кодекс РФ от 03.06.2006 № 74-Ф;

- Лесной кодекс РФ от 04.12.2006 № 200-ФЗ;

- Федеральный закон от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в Российской федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты»;

- СП 42.13330.2011 "СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений";

- Постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 29.12.2014 №534-п «Об утверждении Региональных нормативов градостроительного проектирования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры»;

- Постановление администрации Ханты-Мансийского района от 10.11.2017 №321 «Об утверждении муниципальной программы «Подготовка перспективных территорий для развития жилищного строительства Ханты-Мансийского района на 2018-2020 годы»;

- РДС 30-201-98 «Инструкция о порядке проектирования и установления красных линий в городах и других поселениях Российской Федерации».

- СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации».

- Генеральный план муниципального образования сельское поселение Согом, д. Согом, утвержденный Решением Совета депутатов сельского поселения Согом № 7 от 12.04.2012 (с изм. от 29.03.2019)

- Правила землепользования и застройки сельского поселения Согом, утвержденный Решением Совета депутатов сельского поселения Согом № 8 от 18.04.2013 (с изм. № 13 от 20.06.2016).

Основными целями работы являются:

-	обеспечение устойчивого развития территории;

-	выделение элементов планировочной структуры территории проектирования;

-	установление параметров планируемого развития элементов планировочной структуры;

-	установление границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства с выделением территорий объектов федерального, регионального и местного значения;

-	установление границ земельных участков.

# 1. Характеристика проектируемой территории

Границы проектируемой территории

Поселение расположено в юго-западной части Ханты-Мансийского района и занимает территорию со спокойным рельефом и большим количеством водных объектов. В состав сельского поселения входит один населенный пункт – деревня Согом, расположенная в устье реки Согом, на берегу озера Домашний сор. Территория населенного пункта с запада и юга окружена озером Домашний сор, с севера рекой Согом. С северной стороны к населенному пункту подходит автомобильная дорога, связывающая его с административным центром Ханты-Мансийского района городом Ханты-Мансийском.

Сведения о территории проектирования

Планировочная структура деревни сформирована главной улицей Центральной, улицей Набережной, и улицей Южной.

Общая площадь земель в границах населенного пункта составляет 85,92 га.

Основные объекты административно-делового и досугового назначения сосредоточены в центральной части поселения: здание администрации, клуб, почта. Основные объекты социальной инфраструктуры (школа, детский сад, фельдшерско-акушерский пункт) расположены в центральной части поселения.

Жилые кварталы застроены малоэтажными и индивидуальными жилыми домами. Взаимосвязь всех планировочных зон осуществляется системой основных улиц, имеющих выходы к объектам, обеспечивающих внешние связи: вертолетной площадке, автозимнику. Имеются свободные территории.

В границах проектирования проходят существующие объекты инженерной инфраструктуры:

- водопровод;

- тепловые сети;

- воздушные линии электропередач 10 кВ;

- воздушные линии электропередач 0,4 кВ.

- связь.

Границы зон с особыми условиями использования

Зоны с особыми условиями использования территории сельского поселения Согом

| № п/п | Назначение объекта | Размер ограничений, м |
| --- | --- | --- |
| Санитарно-защитные зоны |
| сельское поселение Согом |
|  | Полигон ТБО | 500 |
|  | КФХ | 50 |
|  | Производственный объект | 50 |
| д. Согом |
|  | Склад ГСМ | 100 |
|  | Склад муки | 50 |
|  | Склад | 100 |
|  | Мусоросжигательный объект | 500 |
|  | Лесопилка | 100 |
|  | Котельная | 50 |
|  | Кладбище | 50 |
|  | ДЭС | 50 |
|  | Вертолетная площадка | 300 |
| Охранные зоны |
|  | Кабельной линии связи | 2 |
|  | Линии электропередач 10 кВ | 10 |
| Зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения |
|  | Водозабор | 50 |
| Прибрежная защитная полоса |
| 16 | Прибрежная защитная полоса оз. Домашний Сор | 50 |
| 17 | Прибрежная защитная полоса оз. Терут | 50 |
| 18 | Прибрежная защитная полоса р. Согом | 50 |
|  | Прибрежная защитная полоса озера - 4 объекта | 50 |
| Водоохранная зона |
| 19 | Водоохранная зона оз. Домашний Сор | 50 |
| 20 | Водоохранная зона оз. Терут | 50 |
| 21 | Водоохранная зона р. Согом | 200 |
|  | Озеро - 4 объекта | 50 |

Границы территорий объектов культурного наследия

На территории сельского поселения Согом Ханты-Мансийского района Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (Тюменской области) расположены следующие объекты культурного наследия федерального значения:

– Городище Ершовое 1;

– Городище Ершовое 2;

– Городище Ершовое 3;

– Городище Согом 7;

– Поселение Согомское 1;

– Поселение Согомское 2;

– Поселение Согомское 3;

– Городище Согомское 4;

– Городище Согомское 5;

– Городище Согомское 6.

Объекты культурного наследия (памятники истории и культуры) подлежат государственной охране в целях предотвращения их повреждения, разрушения или уничтожения, изменения облика и интерьера, нарушения установленного порядка их использования, перемещения и предотвращения других действий, могущих причинить вред объектам культурного наследия, а также в целях их защиты от неблагоприятного воздействия окружающей среды и от иных негативных воздействий.

Границы особо охраняемых природных территорий

В границах муниципального образования сельское поселение Согом особо охраняемые природные территории федерального, регионального и местного значения, территории традиционного природопользования коренных народов, лечебно-оздоровительные местности, водно-болотные угодья международного значения, ключевые орнитологические территории отсутствуют.

2. Проектное решение

Сведения об особенностях межевания

Задача проекта межевания – определение местоположения границ образуемых

и изменяемых земельных участков посредством установления границ земельных участков. Подготовка проекта межевания осуществлялась применительно к подлежащим застройке территориям, расположенным в границах развития застроенной территории.

Проектом межевания установлены границы образуемых земельных участков, планируемых для строительства объектов капитального строительства.

Проектное решение межевания выполнено с учетом функционального назначения территории, параметров планируемого развития территории и необходимости обеспечения объектов недвижимости достаточной для их эксплуатации территорией.

Границы и размеры образуемых участков, назначение объектов планируемого строительства, а также размеры земельных участков и параметры разрешенного строительства определялись в соответствии с действующими градостроительными нормативами и градостроительными регламентами Правил.

Ведомость образуемых земельных участков

| № п/п | Площадь (кв. м) | Назначение и вид разрешенного использования | Способ образования |
| --- | --- | --- | --- |
| Элемент планировочной структуры 01:01:01 |
| :ЗУ1 |  | Для индивидуального жилищного строительства | Образование земельных участков из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности |
| :ЗУ2 |  | Для индивидуального жилищного строительства | Образование земельных участков из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности |
| :ЗУ3 |  | Для индивидуального жилищного строительства | Образование земельных участков из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности |
| Элемент планировочной структуры 01:01:03 |
| :ЗУ4 |  | Для индивидуального жилищного строительства | Образование земельных участков из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности |
| :ЗУ5 |  | Для индивидуального жилищного строительства | Образование земельных участков из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности |
| :ЗУ6 |  | Для индивидуального жилищного строительства | Образование земельных участков из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности |
| :ЗУ7 |  | Для индивидуального жилищного строительства | Образование земельных участков из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности |
| :ЗУ8 |  | Для индивидуального жилищного строительства | Образование земельных участков из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности |
| :ЗУ9 |  | Для индивидуального жилищного строительства | Образование земельных участков из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности |
| :ЗУ10 |  | Для индивидуального жилищного строительства | Образование земельных участков из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности |
| :ЗУ11 |  | Для индивидуального жилищного строительства | Образование земельных участков из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности |
| :ЗУ12 |  | Для индивидуального жилищного строительства | Образование земельных участков из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности |
| :ЗУ13 |  | Для индивидуального жилищного строительства | Образование земельных участков из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности |
| :ЗУ14 |  | Для индивидуального жилищного строительства | Образование земельных участков из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности |
| Элемент планировочной структуры 01:01:06(01) |
| :ЗУ15 |  | Для индивидуального жилищного строительства | Образование земельных участков из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности |
| Элемент планировочной структуры 01:01:06(03) |
| :ЗУ16 |  | Для индивидуального жилищного строительства | Образование земельных участков из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности |
| :ЗУ17 |  | Для индивидуального жилищного строительства | Образование земельных участков из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности |
| :ЗУ18 |  | Для индивидуального жилищного строительства | Образование земельных участков из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности |
| Элемент планировочной структуры 01:02:03(04) |
| :ЗУ19 |  | Социальное обслуживание | Образование земельных участков из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности |
| :ЗУ20 |  | Для индивидуального жилищного строительства | Образование земельных участков из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности |
| :ЗУ21 |  | Для индивидуального жилищного строительства | Образование земельных участков из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности |
| :ЗУ22 |  | Для индивидуального жилищного строительства | Образование земельных участков из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности |
| :ЗУ23 |  | Для индивидуального жилищного строительства | Образование земельных участков из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности |
| Элемент планировочной структуры 01:02:06 |
| :ЗУ24 |  | Для индивидуального жилищного строительства | Образование земельных участков из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности |
| :ЗУ25 |  | Магазин | Образование земельных участков из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности |
| Элемент планировочной структуры 01:02:07 |
| :ЗУ26 |  | Для индивидуального жилищного строительства | Образование земельных участков из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности |
| :ЗУ27 |  | Для индивидуального жилищного строительства | Образование земельных участков из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности |
| :ЗУ28 |  | Для индивидуального жилищного строительства | Образование земельных участков из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности |
| :ЗУ29 |  | Для индивидуального жилищного строительства | Образование земельных участков из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности |
| :ЗУ30 |  | Для индивидуального жилищного строительства | Образование земельных участков из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности |
| Элемент планировочной структуры 01:02:08 |
| :ЗУ31 |  | Для индивидуального жилищного строительства | Образование земельных участков из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности |
| :ЗУ32 |  | Для индивидуального жилищного строительства | Образование земельных участков из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности |
| :ЗУ33 |  | Для индивидуального жилищного строительства | Образование земельных участков из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности |
| :ЗУ34 |  | Для индивидуального жилищного строительства | Образование земельных участков из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности |
| :ЗУ35 |  | Для индивидуального жилищного строительства | Образование земельных участков из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности |
| Элемент планировочной структуры 01:02:10 |
| :ЗУ36 |  | Для индивидуального жилищного строительства | Образование земельных участков из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности |
| :ЗУ37 |  | Для индивидуального жилищного строительства | Образование земельных участков из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности |
| :ЗУ38 |  | Для индивидуального жилищного строительства | Образование земельных участков из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности |
| :ЗУ39 |  | Для индивидуального жилищного строительства | Образование земельных участков из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности |
| :ЗУ40 |  | Для индивидуального жилищного строительства | Образование земельных участков из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности |
| :ЗУ41 |  | Для индивидуального жилищного строительства | Образование земельных участков из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности |
| Элемент планировочной структуры 01:02:11 |
| :ЗУ42 |  | Для индивидуального жилищного строительства | Образование земельных участков из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности |
| :ЗУ43 |  | Для индивидуального жилищного строительства | Образование земельных участков из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности |
| :ЗУ44 |  | Для индивидуального жилищного строительства | Образование земельных участков из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности |
| :ЗУ45 |  | Для индивидуального жилищного строительства | Образование земельных участков из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности |
| :ЗУ46 |  | Для индивидуального жилищного строительства | Образование земельных участков из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности |
| :ЗУ47 |  | Для индивидуального жилищного строительства | Образование земельных участков из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности |
| :ЗУ48 |  | Для индивидуального жилищного строительства | Образование земельных участков из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности |
| :ЗУ49 |  | Для индивидуального жилищного строительства | Образование земельных участков из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности |
| Элемент планировочной структуры 01:02:12 |
| :ЗУ50 |  | Для индивидуального жилищного строительства | Образование земельных участков из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности |
| :ЗУ51 |  | Для индивидуального жилищного строительства | Образование земельных участков из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности |
| :ЗУ52 |  | Для индивидуального жилищного строительства | Образование земельных участков из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности |
| :ЗУ53 |  | Для индивидуального жилищного строительства | Образование земельных участков из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности |
| :ЗУ54 |  | Для индивидуального жилищного строительства | Образование земельных участков из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности |
| :ЗУ55 |  | Для индивидуального жилищного строительства | Образование земельных участков из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности |
| :ЗУ56 |  | Для индивидуального жилищного строительства | Образование земельных участков из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности |
| :ЗУ57 |  | Для индивидуального жилищного строительства | Образование земельных участков из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности |
| :ЗУ58 |  | Для индивидуального жилищного строительства | Образование земельных участков из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности |
| :ЗУ59 |  | Для индивидуального жилищного строительства | Образование земельных участков из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности |
| :ЗУ60 |  | Для индивидуального жилищного строительства | Образование земельных участков из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности |

Координаты поворотных точек образуемых земельных участков, расположенных в границах элемента планировочной структуры, определены картометрическим методом и приведены в приложении к текстовым материалам.

Публичные сервитуты

В границах земельного участка публичные сервитуты не установлены.

Установление публичных сервитутов проектом не предусматривается. Для обеспечения беспрепятственного использования объектов общего пользования (объекты инженерной инфраструктуры) и возможности доступа на участок представителей соответствующих служб для ремонта объектов инфраструктуры согласно ст.274 Гражданского кодекса РФ возможно установление сервитута.

3. Ведомость координат поворотных точек образуемых участков

| № по пл. | Координаты |
| --- | --- |
|  |  | Х: | Y: |  | Х: | Y: |
| 1 | 1 | 2610507,72 | 901398,53 | 2 | 2610494,94 | 901445,84 |
|  | 3 | 2610518,36 | 901452,62 | 4 | 2610531,27 | 901404,90 |
| 2 | 3 | 2610518,36 | 901452,62 | 4 | 2610531,27 | 901404,90 |
|  | 5 | 2610554,64 | 901411,22 | 6 | 2610541,62 | 901459,36 |
| 3 | 5 | 2610554,64 | 901411,22 | 6 | 2610541,62 | 901459,36 |
|  | 7 | 2610564,05 | 901465,85 | 8 | 2610577,31 | 901417,35 |
| 4 | 9 | 2610524,73 | 901335,22 | 10 | 2610511,43 | 901383,96 |
|  | 11 | 2610533,18 | 901389,64 | 12 | 2610546,32 | 901341,14 |
| 5 | 11 | 2610533,18 | 901389,64 | 12 | 2610546,32 | 901341,14 |
|  | 13 | 2610550,79 | 901342,37 |  |  |  |
|  | 14 | 2610568,00 | 901347,09 | 15 | 2610554,91 | 901395,40 |
| 6 | 14 | 2610568,00 | 901347,09 | 15 | 2610554,91 | 901395,40 |
|  | 16 | 2610576,59 | 901401,34 | 17 | 2610589,68 | 901353,03 |
|  | 18 | 2610576,78 | 901349,49 |  |  |  |
| 7 | 16 | 2610576,59 | 901401,34 | 17 | 2610589,68 | 901353,03 |
|  | 19 | 2610602,76 | 901356,62 |  |  |  |
|  | 20 | 2610611,36 | 901358,98 | 21 | 2610598,27 | 901407,28 |
| 8 | 20 | 2610611,36 | 901358,98 | 21 | 2610598,27 | 901407,28 |
|  | 22 | 2610619,95 | 901413,22 | 23 | 2610633,04 | 901364,92 |
|  | 24 | 2610628,74 | 901363,74 |  |  |  |
| 9 | 22 | 2610619,95 | 901413,22 | 23 | 2610633,04 | 901364,92 |
|  | 25 | 2610654,72 | 901370,86 | 25.1 | 2610641,63 | 901419,16 |
| 10 | 23 | 2610633,04 | 901364,92 | 25 | 2610654,72 | 901370,86 |
|  | 26 | 2610666,37 | 901327,87 |  |  |  |
|  | 27 | 2610640,39 | 901320,75 | 24 | 2610628,74 | 901363,74 |
| 11 | 24 | 2610628,74 | 901363,74 | 27 | 2610640,39 | 901320,75 |
|  | 28 | 2610614,41 | 901313,62 | 19 | 2610602,76 | 901356,62 |
|  | 20 | 2610611,36 | 901358,98 |  |  |  |
| 12 | 19 | 2610602,76 | 901356,62 | 28 | 2610614,41 | 901313,62 |
|  | 29 | 2610588,43 | 901306,50 | 18 | 2610576,78 | 901349,49 |
|  | 17 | 2610589,68 | 901353,03 |  |  |  |
| 13 | 18 | 2610576,78 | 901349,49 | 29 | 2610588,43 | 901306,50 |
|  | 30 | 2610562,45 | 901299,38 |  |  |  |
|  | 13 | 2610550,79 | 901342,37 | 14 | 2610568,00 | 901347,09 |
| 14 | 13 | 2610550,79 | 901342,37 | 30 | 2610562,45 | 901299,38 |
|  | 31 | 2610536,45 | 901292,25 | 9 | 2610524,73 | 901335,22 |
|  | 12 | 2610546,32 | 901341,14 |  |  |  |
| 15 | 32 | 2610629,51 | 901302,09 | 33 | 2610650,00 | 901307,65 |
|  | 34 | 2610661,74 | 901264,33 | 35 | 2610641,26 | 901258,70 |
| 16 | 36 | 2611142,12 | 901166,92 | 37 | 2611189,81 | 901162,81 |
|  | 38 | 2611186,98 | 901139,38 | 39 | 2611139,37 | 901144,67 |
| 17 | 40 | 2611229,79 | 901087,38 | 41 | 2611227,08 | 901065,76 |
|  | 42 | 2611277,49 | 901060,70 |  |  |  |
|  | 43 | 2611280,21 | 901082,39 | 44 | 2611242,51 | 901085,92 |
| 18 | 43 | 2611280,21 | 901082,39 | 44 | 2611242,51 | 901085,92 |
|  | 45 | 2611245,35 | 901109,38 | 46 | 2611283,16 | 901105,84 |
| 19 | 47 | 2611632,60 | 901341,76 | 48 | 2611627,97 | 901298,72 |
|  | 49 | 2611632,64 | 901294,77 | 50 | 2611655,63 | 901313,48 |
| 20 | 47 | 2611632,60 | 901341,76 | 51 | 2611633,13 | 901346,74 |
|  | 52 | 2611657,54 | 901366,62 | 53 | 2611682,79 | 901335,60 |
|  | 50 | 2611655,63 | 901313,48 |  |  |  |
| 21 | 52 | 2611657,54 | 901366,62 | 53 | 2611682,79 | 901335,60 |
|  | 54 | 2611706,06 | 901354,54 | 55 | 2611680,80 | 901385,56 |
| 22 | 54 | 2611706,06 | 901354,54 | 55 | 2611680,80 | 901385,56 |
|  | 56 | 2611704,07 | 901404,50 | 57 | 2611729,32 | 901373,48 |
| 23 | 56 | 2611704,07 | 901404,50 | 57 | 2611729,32 | 901373,48 |
|  | 58 | 2611752,59 | 901392,42 | 59 | 2611727,33 | 901423,44 |
| 24 | 60 | 2611320,41 | 901295,16 | 61 | 2611370,09 | 901288,73 |
|  | 62 | 2611367,15 | 901258,44 | 63 | 2611316,62 | 901263,28 |
| 25 | 62 | 2611367,15 | 901258,44 | 63 | 2611316,62 | 901263,28 |
|  | 64 | 2611314,90 | 901248,75 | 65 | 2611319,58 | 901244,61 |
| 26 | 66 | 2611450,78 | 901422,67 | 67 | 2611490,68 | 901419,92 |
|  | 68 | 2611487,85 | 901395,09 | 69 | 2611447,92 | 901397,83 |
| 27 | 70 | 2611493,65 | 901445,71 | 71 | 2611533,66 | 901443,55 |
|  | 72 | 2611530,63 | 901417,17 | 67 | 2611490,68 | 901419,92 |
| 28 | 72 | 2611530,63 | 901417,17 | 67 | 2611490,68 | 901419,92 |
|  | 68 | 2611487,85 | 901395,09 | 73 | 2611527,78 | 901392,35 |
| 29 | 68 | 2611487,85 | 901395,09 | 73 | 2611527,78 | 901392,35 |
|  | 74 | 2611524,94 | 901367,60 | 75 | 2611484,99 | 901370,27 |
| 30 | 76 | 2611481,73 | 901341,73 | 77 | 2611521,60 | 901338,50 |
|  | 78 | 2611519,36 | 901319,00 | 79 | 2611477,19 | 901302,37 |
| 31 | 80 | 2611577,28 | 901340,88 | 81 | 2611542,73 | 901327,28 |
|  | 82 | 2611536,14 | 901332,86 | 83 | 2611539,26 | 901360,45 |
|  | 84 | 2611579,10 | 901356,56 |  |  |  |
| 32 | 85 | 2611584,81 | 901405,85 | 86 | 2611544,82 | 901410,25 |
|  | 87 | 2611548,42 | 901442,93 | 88 | 2611588,59 | 901438,44 |
|  | 89 | 2611585,22 | 901409,36 |  |  |  |
| 33 | 88 | 2611588,59 | 901438,44 | 89 | 2611585,22 | 901409,36 |
|  | 90 | 2611624,10 | 901405,01 | 91 | 2611627,46 | 901434,09 |
| 34 | 89 | 2611585,22 | 901409,36 | 90 | 2611624,10 | 901405,01 |
|  | 94 | 2611620,74 | 901375,94 | 93 | 2611581,85 | 901380,29 |
|  | 92 | 2611581,95 | 901381,14 | 85 | 2611584,81 | 901405,85 |
| 35 | 93 | 2611581,85 | 901380,29 | 94 | 2611620,74 | 901375,94 |
|  | 95 | 2611618,56 | 901357,12 | 80 | 2611577,28 | 901340,88 |
|  | 84 | 2611579,10 | 901356,56 |  |  |  |
| 36 | 96 | 2611310,87 | 901213,96 | 97 | 2611360,55 | 901209,46 |
|  | 98 | 2611360,25 | 901206,88 |  |  |  |
|  | 99 | 2611357,89 | 901186,55 | 100 | 2611308,20 | 901191,05 |
| 37 | 99 | 2611357,89 | 901186,55 | 100 | 2611308,20 | 901191,05 |
|  | 101 | 2611305,54 | 901168,14 | 102 | 2611355,24 | 901163,65 |
|  | 103 | 2611354,73 | 901159,31 |  |  |  |
| 38 | 101 | 2611305,54 | 901168,14 | 102 | 2611355,24 | 901163,65 |
|  | 103 | 2611354,73 | 901159,31 | 104 | 2611352,57 | 901140,73 |
|  | 105 | 2611302,90 | 901145,23 |  |  |  |
| 39 | 107 | 2611300,22 | 901122,09 | 108 | 2611349,92 | 901118,04 |
|  | 109 | 2611347,01 | 901093,30 | 110 | 2611308,36 | 901077,93 |
|  | 111 | 2611295,26 | 901079,51 |  |  |  |
| 40 | 108 | 2611349,92 | 901118,04 | 109 | 2611347,01 | 901093,30 |
|  | 112 | 2611399,73 | 901114,27 |  |  |  |
|  | 113 | 2611401,99 | 901131,65 | 106 | 2611351,89 | 901134,78 |
| 41 | 113 | 2611401,99 | 901131,65 | 106 | 2611351,89 | 901134,78 |
|  | 104 | 2611352,57 | 901140,73 |  |  |  |
|  | 103 | 2611354,73 | 901159,31 | 114 | 2611404,67 | 901154,89 |
| 42 | 115 | 2611425,82 | 901204,59 | 116 | 2611465,55 | 901200,84 |
|  | 117 | 2611464,98 | 901195,83 |  |  |  |
|  | 118 | 2611462,70 | 901175,93 | 119 | 2611422,98 | 901179,68 |
| 43 | 118 | 2611462,70 | 901175,93 | 119 | 2611422,98 | 901179,68 |
|  | 120 | 2611420,15 | 901154,76 | 121 | 2611459,85 | 901151,01 |
|  | 122 | 2611462,15 | 901171,09 |  |  |  |
| 44 | 120 | 2611420,15 | 901154,76 | 121 | 2611459,85 | 901151,01 |
|  | 129 | 2611459,36 | 901146,78 |  |  |  |
|  | 124 | 2611456,98 | 901126,18 | 125 | 2611417,31 | 901129,69 |
| 45 | 126 | 2611455,92 | 901117,00 | 127 | 2611496,59 | 901118,97 |
|  | 128 | 2611499,31 | 901142,86 | 129 | 2611459,36 | 901146,78 |
|  | 124 | 2611456,98 | 901126,18 |  |  |  |
| 46 | 128 | 2611499,31 | 901142,86 | 129 | 2611459,36 | 901146,78 |
|  | 121 | 2611459,85 | 901151,01 | 122 | 2611462,15 | 901171,09 |
|  | 130 | 2611502,25 | 901168,03 |  |  |  |
| 47 | 117 | 2611464,98 | 901195,83 | 131 | 2611505,05 | 901192,77 |
|  | 132 | 2611507,86 | 901217,51 | 133 | 2611467,81 | 901220,57 |
|  | 116 | 2611465,55 | 901200,84 |  |  |  |
| 48 | 134 | 2611470,70 | 901245,73 | 135 | 2611510,58 | 901241,89 |
|  | 136 | 2611513,45 | 901267,07 | 137 | 2611473,50 | 901270,12 |
| 49 | 136 | 2611513,45 | 901267,07 | 137 | 2611473,50 | 901270,12 |
|  | 138 | 2611475,44 | 901285,53 | 139 | 2611512,12 | 901299,74 |
|  | 140 | 2611516,79 | 901296,41 |  |  |  |
| 50 | 141 | 2611533,44 | 901309,17 | 142 | 2611575,39 | 901325,64 |
|  | 143 | 2611573,90 | 901311,47 |  |  |  |
|  | 144 | 2611571,36 | 901287,32 | 145 | 2611531,57 | 901291,39 |
| 51 | 144 | 2611571,36 | 901287,32 | 145 | 2611531,57 | 901291,39 |
|  | 146 | 2611528,56 | 901262,80 | 147 | 2611568,36 | 901258,73 |
| 52 | 146 | 2611528,56 | 901262,80 | 147 | 2611568,36 | 901258,73 |
|  | 148 | 2611565,35 | 901230,13 | 149 | 2611525,56 | 901234,21 |
| 53 | 148 | 2611565,35 | 901230,13 | 149 | 2611525,56 | 901234,21 |
|  | 150 | 2611522,56 | 901205,62 | 151 | 2611562,35 | 901201,54 |
| 54 | 150 | 2611522,56 | 901205,62 | 151 | 2611562,35 | 901201,54 |
|  | 152 | 2611559,35 | 901172,95 | 153 | 2611519,54 | 901177,03 |
| 55 | 152 | 2611559,35 | 901172,95 | 154 | 2611599,05 | 901168,88 |
|  | 155 | 2611602,16 | 901197,46 | 151 | 2611562,35 | 901201,54 |
| 56 | 155 | 2611602,16 | 901197,46 | 151 | 2611562,35 | 901201,54 |
|  | 148 | 2611565,35 | 901230,13 | 156 | 2611605,26 | 901226,05 |
| 57 | 148 | 2611565,35 | 901230,13 | 156 | 2611605,26 | 901226,05 |
|  | 157 | 2611608,37 | 901254,63 | 147 | 2611568,36 | 901258,73 |
| 58 | 157 | 2611608,37 | 901254,63 | 147 | 2611568,36 | 901258,73 |
|  | 144 | 2611571,36 | 901287,32 | 158 | 2611611,47 | 901283,21 |
| 59 | 144 | 2611571,36 | 901287,32 | 158 | 2611611,47 | 901283,21 |
|  | 159 | 2611614,09 | 901307,35 | 143 | 2611573,90 | 901311,47 |
| 60 | 159 | 2611614,09 | 901307,35 | 143 | 2611573,90 | 901311,47 |
|  | 142 | 2611575,39 | 901325,64 | 161 | 2611610,12 | 901339,28 |
|  | 160 | 2611617,04 | 901334,50 |  |  |  |

Приложение 4

к решению Совета депутатов

сельского поселения Согом

от 22.07.2019 № 15

Схема фактического использования

Чертеж межевания территории

# Чертеж планировки территории

План красных линий